再々評価調書

１事業概要

| 事業名 | 川合裏川砂防事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部河川室ダム砂防課砂防グループ（06-6944-9302） |
| 事業箇所 | 茨木市大字粟生岩阪 |
| 再々評価理由 | 再評価後5年 |
| 目的 | 本渓流は国際文化公園都市（彩都）関連事業として、人家等に直接的に土砂災害を及ぼす恐れのある渓流について砂防施設の整備を促進し、土石流等の土砂災害に備えることを目的とする。 （H26年 彩都西部地区の完成予定） |
| 内容 | 渓流保全工 L=3.7㎞ |
| 事業費 （ ）内の数値は 再評価時点のもの | 全体事業費：約 27.2億円（約 24.6億円） 【工事費の内訳】 （内訳）調査費等約 1.0億円（約 1.0億円） 渓流保全工 25.2億円 用地費 約 1.0億円（約 1.0億円） 工事費 約 25.2億円（約 22.6億円） |
| 事業費の変更理由 | 【事業費変動要因の状況】 設計時における想定地質と現地の差異による掘削費用の増（約2.6億円増額） 【他事業者との協議状況】 |
| 維持管理費 | 必要なし |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事前評価時点H10】 | 【再評価時点H19】 | 【再々評価時点H24】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | 災害の危険度 渓岸浸食や山腹崩壊により流出した不安定な土砂が、流域の渓床には多く堆積しており、洪水時に流出する恐れがある。 保全対象 人家675戸 道路 L=1,000m 橋梁 7橋 国際文化公園都市（彩都） ・事業主体 （独）都市再生機構 民間事業者 ・計画面積 約740ha 茨木市域 580ha 箕面市域 160ha ・計画人口 居住人口 50千人 施設人口 24千人 ・計画戸数 16.7千戸 ・施工期間 平成6 ～ 24年度 （平成6年9月 土地区画整理事業の大臣認可取得） | 左記に同じ 左記に同じ 平成16年4月 西部地区の一部がまちびらき ・開発面積 約120ha （西部地区の一部） ・人口 居住人口4.5千人 ・住宅戸数 1.5千戸 ・施工期間 平成24年度西部地区完成に向け整備中 | 左記に同じ 左記に同じ 平成24年度 東部地区の事業計画を廃止予定 ・開発面積 約188ha （西部地区の一部） ・人口 居住人口9.2千人 ・施工期間 平成30年度末 （清算期間5年を含む） |  |
| 地元等の 協力体制等 | 国際文化公園都市（彩都）の区画整理事業者（（独）都市再生機構・民間事業者）や地元市（茨木市）から早期整備を要望されている。 | 左記に同じ | 左記に同じ |  |
|  | 【事前評価時点H10】 | 【再評価時点H19】 | 【再々評価時点H 】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 人命保護 家屋被害軽減 公共・公益施設被害軽減 【分析結果】 ・B/C= B= C= 【算出方法】 計画時点では費用便益の分析手法が確立されておらず、算出していない。 【受益者】 流域内住民他 | 【効果項目】 左記に同じ 【分析結果】 ・B/C=5.83 B=138.86 C=23.81 【算出方法】 国土交通省河川局砂防部 「土石流対策事業の費用便益分析マニュアル」 （平成12年） 【受益者】 同左 | 【効果項目】 左記に同じ 【分析結果】 ・B/C=4.63 B=166.26 C=35.88 【算出方法】 国土交通省水管理・国土保全局砂防部 「砂防事業の費用分析マニュアル」 （平成24年3月） 【受益者】 同左 | 費用便益算出の再精査 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【効果項目】 土石流による人家への直接的な被害の軽減が図れる。 【受益者】 流域内住民他 | 【効果項目】 同左 【受益者】 同左 | 【効果項目】 同左 【受益者】 同左 |  |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①平成10年度 ②平成10年度 ③平成22年度 | ①平成10年度 ②平成10年度 ③平成22年度 | ①平成10年度 ②平成10年度 ③平成25年度 | （独）都市再生機構の造成計画変更に伴い、工程調整に日数を費やしたため |
| ＜進捗状況＞ |  | ・全体 70％ （17.2億円／24.6億円） ・用地100％ （ 億円／ 億円） ・工事57％ （ 億円／ 億円） | ・全体 99％ （26.9億円/27.2億円） ・用地100％ （1.0億円／1.0億円） ・工事 99％ （24.9億円／25.2億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | 当該渓流の氾濫区域内に存する国際文化公園都市（彩都西部地区）の家屋や公共公益施設を未然に土砂災害から守る手法として、渓流保全工事の必要性について変化がないため継続する。 |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | 用地は全て取得済みであり、概ね工事が完了しており、残りの工事である掘削法面の保護工事および管理用通路の舗装工事を平成25年度までに終える予定であることから継続する。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | 工事費による進捗率は99％であり代替え案の余地はない |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 人が川に近づくことができる様、一部区間に緩勾配の護岸を整備する。 また、水生生物の育成に配慮し、落差工下流部に水溜りを作り動植物が生息できる環境を創造している。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 |  |
| その他 | 本事業によりハード対策に加え、ハザードマップの作成・土砂災害警戒情報・防災訓練などのソフト対策による住民の安全・安心の充実を図る。 |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○継続 ＜判断の理由＞ ・工事の進捗率は99％であり代替え案の余地はなく、平成25年度までに完了する予定であり、事業の必要性についても変化がないことから継続する。 |
| --- | --- |