方法書等への複数案記載のイメージ（環境配慮関係）　　＜道路整備事業：既存の高速道路と都市高速を結ぶ府道の整備＞

前提条件　○周辺の土地利用：密集市街地（中高層住居が多数立地、学校・病院が周辺に立地）

○脆弱な環境要素：（騒　音）・環境基準未達成。

（大気質）・SPM：環境基準未達成。

・NO2：環境基準ゾーン上限に近い。

○検討した複数案：①既にある小河川の地下化と一体的な整備（主として掘割）　→Ａ案

②既にある小河川の上部空間を活用した整備（高架）→Ｂ案

③大深度地下を活用した整備（主としてトンネル）　→Ｃ案

|  | Ａ案（掘割を主とした案） | Ｂ案（高架案） | Ｃ案（トンネルを主とした案） |
| --- | --- | --- | --- |
| 複数案の内容 | イメージ図 | イメージ図 | イメージ図 |
|  | 概 要 | 既にある小河川の地下化と一体的な整備（主として掘割） ×××については蓋掛け構造 ・・・・・・・ | 既にある小河川の上部空間を活用した整備（高架） ・・・・・・・ | 大深度地下を活用した整備（主としてトンネル） ・・・・・・・ |
| 環境面からみた長所・短所 | ＜長所＞ 工事期間が約△年と比較的短い。 建設廃棄物の発生量 約○○ｍ3 発生土の発生量 約△ｍ3 と比較的少ない。 ・・・・・・・ | ＜長所＞ 建設廃棄物の発生量 約○○ｍ3 発生土の発生量 約△ｍ3 と比較的少ない。 ・・・・・・・ | ＜長所＞ 事業計画路線周辺には病院、学校等の保全対象があるが、トンネルを主としているため、影響は小さい。 工事により影響を受ける範囲は、発進立坑の周辺などに限られる。 ・・・・・・・ |
|  | ＜短所＞ 住居系用途地域の通過距離は○ｋｍにも及ぶとともに、事業計画路線周辺には、病院・学校などの保全対象があり、大気質や騒音への影響が懸念される。 ・・・・・・・ | ＜短所＞ 住居系用途地域の通過距離は○ｋｍにも及ぶとともに、事業計画路線周辺には、病院・学校などの保全対象があり、大気質や騒音への影響が懸念される。 高架構造物の設置により、景観への影響、日照阻害、電波障害が生じるおそれがある。 ・・・・・・・ | ＜短所＞ トンネル坑口周辺で、大気質への影響が懸念される。 ・ 換気塔の設置により、騒音、景観への影響が懸念される。 建設廃棄物の発生量 約○○○○ｍ3 発生土の発生量 約△△△ｍ3 と多い。 トンネルの掘削により、地下水位の低下や地盤沈下が生じるおそれがある。 ・・・・・・・ |
| 特に配慮すべき環境影響の内容と対応方策 | （騒音、大気質） 掘割・高架部分での大気質や騒音への影響 →周辺状況に応じた形状の防音壁の設置 ・・・・・・・ （・・・） ・・・・・・・ | （騒音、大気質） 高架部分での大気質や騒音への影響 →周辺状況に応じた形状の防音壁の設置 （景観） 高架部分での景観への影響 →周辺環境と調和するデザイン・色彩の採用 ・・・・・・・ （・・・） ・・・・・・ | （大気質） トンネル坑口での大気質への影響 →坑口からの排ガス漏出し抑制のための換気所の設置 （建設廃棄物、発生土） 建設汚泥、発生土が多量に発生 →建設汚泥の発生が少ない工法の採用、発生土の現場内及び他現場での利用 （・・・） ・・・・・・ |
| その他 | （工事期間） 約△年 （建設費） 約△△△億 （・・・） ・・・・・ | （工事期間） 約□年 （建設費） 約□□□□億 （・・・） ・・・・・ | （工事期間） 約○年 （建設費） 約○○○○億 （・・・） ・・・・・ |

（備考）事業計画を一つに絞り込んだ経緯についても、条例・技術指針に基づいて、方法書等に記載されることになる。

# Text boxes

資料２－３