資料１　ホテル又は旅館におけるバリアフリー化の促進について（取りまとめ案）

令和元年8月

ホテル又は旅館のさらなるバリアフリー化の考え方

１　一般客室におけるバリアフリー化の促進

超高齢社会の進展等を見据え、ユニバーサルデザインの視点に立ち、バリアフリー法で義務付けられた車椅子使用者用客室の整備に加えて、一般客室について、高齢者や肢体不自由者、視覚障がい者、聴覚障がい者、知的障がい者、妊産婦等一時的に移動の制限を受ける人々なども含め、より多くの人が利用しやすいよう、バリアフリー化を義務付け（既設等は努力義務）。

２　車椅子使用者用客室のさらなるバリアフリー化の促進

車椅子使用者用客室が車椅子使用者により円滑に利用しやすいように、客室出入口や便所及び浴室等出入口の戸について、引き戸を義務付け（既設等は努力義務）。

３　バリアフリー情報の公表の促進

高齢者や障がい者等が、事前にハード・ソフトのバリアフリー情報を確認し、施設を選択できるよう、ホテル又は旅館を新設する者にバリアフリー情報の公表を義務付けるとともに（既設等は努力義務）、府が一元的に情報提供する。

一般客室におけるバリアフリー化の促進の考え方

ユニバーサルデザインの視点に立ち、高齢者や障がい者等を含め、より多くの人が利用しやすいよう、一般客室のバリアフリー化を促進する。

客室面積が広い一般客室では、車椅子使用者が利用しやすいスペース等の確保がされやすいことから、車椅子使用者を含めた高齢者や障がい者等に配慮した基準とする。【おおさかユニバーサルデザインルーム２】

客室面積が狭い一般客室では、車椅子使用者が利用しやすいスペース等の確保が物理的に困難であることから、高齢者や障がい者等に配慮した最低限の基準とする。【おおさかユニバーサルデザインルーム１】

段差等のない一般客室に情報伝達設備や備品の貸し出しを組み合わせることにより、視覚障がい者や聴覚障がい者にとって使いやすい客室の提供につなげる。

→情報伝達設備や備品の貸し出し状況は、バリアフリー情報の公表制度で対応

大阪府福祉のまちづくり条例等における一般客室の規定整備

１　対象

新築、増築、改築又は用途変更の部分の床面積の合計が1000平方メートル以上のホテル又は旅館（次のものを除く）の一般客室（それ以外のホテル又は旅館（既設を含む）は努力義務）

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業の用に供する施設

旅館業法において簡易宿所営業の施設に該当する施設

２　バリアフリー基準

一般客室までの経路基準

道等及び駐車場から客室までの経路に段を設けないこと。

一般客室の基準（和室は除く）

（１）（仮）おおさかユニバーサルデザインルーム１

対象　（義務）1ベッド客室 18平方メートル未満、2ベッド以上客室 22平方メートル未満

基準

１　客室の出入口の幅は80センチメートル以上

２　客室内に階段又は段を設けないこと（用途変更は努力規定）ただし、次に掲げる場合は除く

同一客室内において複数の階がある場合

勾配12分の1を超えず、幅70センチメートル以上の傾斜路を併設する場合

浴室等の内側に防水上必要な最低限の高低差を設ける場合

【技術的運用】防水上必要な最低限の高低差とは、防水上の観点から一般的に客室部分との間に2センチメートル程度の段差が必要となることから、それを許容するものを基本とする。

３　客室内の便所及び浴室等（浴室又はシャワー室）の出入口の幅は70センチメートル以上

４　客室出入口から1以上のベッド並びに1以上の便所及び浴室等までの経路の幅は80センチメートル以上（1ベッド客室は15平方メートル以上、2ベッド以上客室は19平方メートル以上に限る）

【技術的運用】1以上のベッドまでの経路は、車椅子使用者がベッドに寄付けるように確保する。（ベッドの短辺側でも可とする）ベッドや家具の移動等、客室のレイアウトの変更による対応でも可とする。

５　便所及び浴室等には、手すり等が適切に配置されるよう努めること

（２）（仮）おおさかユニバーサルデザインルーム２

対象

（義務）1ベッド客室 18平方メートル以上、2ベッド以上客室 22平方メートル以上

（努力義務）1ベッド客室 18平方メートル未満、2ベッド以上客室 22平方メートル未満

基準

１　客室の出入口の幅は80センチメートル以上

２　客室内に階段又は段を設けないこと（用途変更は努力規定）（ただし書きは（１）と同様）

３　客室内の便所及び浴室等の出入口の幅は75センチメートル以上

４　客室出入口から１以上のベッド側面並びに１以上の便所及び浴室等までの経路の幅は80センチメートル以上。ただし、便所及び浴室等の出入口に至る経路が直角路となる場合は、当該出入口付近における経路の幅は100センチメートル以上

【技術的運用】1以上のベッド側面までの経路は、車椅子使用者がベッドに移乗できるよう、ベッドの側面（長辺側）に確保する。ベッドや家具の移動等、客室のレイアウトの変更による対応でも可とする。

５　車椅子使用者が便器、浴槽等（浴槽又はシャワー室の洗い場）及び洗面台に寄付けること

【技術的運用】便器、浴槽及び洗面台の3点ユニットバスの場合、長辺入りでは1418以上、短辺入りでは1620以上とすることを基本とする。便器、浴槽等、洗面台及び出入口を適切に配置し、便器、浴槽等及び洗面台に車椅子使用者が寄付けるようにする。便所、浴室等又は洗面台が独立している場合は、それぞれの便器、浴槽等又は洗面台に車椅子使用者が寄付けるよう、出入口の配置や扉の形状、スペースの確保等を行う。

６　客室内に車椅子使用者が方向転換するための空間を1以上確保すること

【技術的運用】直径120センチメートル以上のスペースが確保されていることを基本とする。ベッドや家具の移動等、客室のレイアウトの変更による対応でも可とする。家具等の下部に車椅子のフットレストが通過できるスペースが確保されていれば、その部分も有効スペースとする。

大阪府福祉のまちづくり条例等における車椅子使用者用客室の規定整備

次の基準を大阪府福祉のまちづくり条例に追加

（１）客室の出入口の戸

客室の出入口に設ける戸は引き戸とする（自動的に開閉する構造の場合を除く）

（２）客室内の便所及び浴室等の出入口の戸

客室内の便所及び浴室等の出入口に設ける戸は引き戸とする（自動的に開閉する構造の場合を除く）

大阪府福祉のまちづくり条例等におけるバリアフリー情報公表の規定整備

新設のホテル又は旅館のバリアフリー情報の公表義務（注）床面積1000平方メートル以上の施設

新設のホテル又は旅館を営む者（以下「営業者」という。）は、インターネットの利用その他の方法により、バリアフリー情報を公表しなければならない。

既設等のホテル又は旅館のバリアフリー情報の公表努力義務

上記以外のホテル又は旅館の営業者は、インターネットの利用その他の方法により公表するよう、努めなければならない。

バリアフリー情報公表計画書の届出

新設の営業者は、計画書を作成し、営業する前までに、知事に届け出なければならない。

上記以外の営業者は、計画書を作成し、知事に届け出ることができる。

バリアフリー情報公表計画書の公表

知事は、計画書の届出の概要を公表するものとする。

報告の徴収

知事は、公表の実施状況その他必要な事項について報告又は資料の提出を求めることができる。

勧告

知事は、正当な理由なく届出をしないときや公表をしないとき等は、勧告することができる。

勧告に従わない者の公表

知事は、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、勧告に従わない者の氏名又は名称及び住所、ホテル又は旅館の名称及び住所、並びに勧告の内容等を公表することができる。

バリアフリー情報公表項目、表示・公表方法（案）→引き続き部会で議論

公表項目

（１）駐車場の有無

特記事項　有る場合の車椅子使用者用駐車施設の有無

（２）道等から主要な出入口までの段差の有無

特記事項　有る場合のスロープの設置の有無、視覚障がい者を誘導するための設備の有無

（３）主要な出入口の戸の形式

特記事項　自動ドア、開き戸（手動）、引き戸（手動）

（４）案内所、案内板等の有無

特記事項　当該設備等までの視覚障がい者を誘導するための設備の有無

（５）エレベーターの有無

特記事項　有る場合の車椅子使用者対応、音声案内の有無

（６）　車椅子使用者用便所の有無

特記事項　オストメイト設備の有無

（７）車椅子使用者用客室の有無、客室数

特記事項　間取り図の公表の有無

（８）おおさかユニバーサルデザインルーム２の有無、客室数

特記事項　間取り図の公表の有無

（９）おおさかユニバーサルデザインルーム１の有無、客室数

特記事項　間取り図の公表の有無

（１０）備品の貸出、設備の設置の有無

特記事項

車椅子、シャワーチェアの貸出

据置き型スロープの貸出（便所又は浴室等）

非常時警報ランプ又は呼出し用バイブレーションの貸出

字幕対応テレビ・字幕表示ボタン付きリモコンの設置

（１１）コミュニケーション手段の可否

特記事項

ファクシミリ、電子メール等による対応

筆談や手話による対応

多言語による対応

（１２）案内・介助の有無

特記事項

客室までの誘導案内や移動時の介助

ルビ振りやイラストの入ったパンフレットや映像による利用案内

館内及び客室内への非常時の音声放送

表示方法

ピクトサイン（JIS Z8210）を用いるなど、高齢者や障害者等に分かりやすい表示とする。（音声読み上げソフトにも対応できるよう、テキスト情報を併記する。）

対応ができていない項目についても、その旨を表示する。

公表方法

（１）インターネットの利用

（２）パンフレット等への掲載

（３）その他、知事が適当と認める方法

万博開催時に車椅子使用者が利用できる客室数の推計と不足数

万博開催時の一日当たりの宿泊を伴う車椅子使用者数の推計

入場者のうち宿泊を伴う入場者数の推計　1日当たり36万４千人（ビッド・ドシエより）

うち車椅子使用者数の推計　１日当たり1674人（厚労省データ等により算出）

2024年度末時点の宿泊者数の推計　1日当たり16万4178人（直近5年のトレンド）

うち車椅子使用者数の推計　1日当たり755人（厚労省データ等により算出）

万博開催時の車椅子使用者数の推計（合計）　1日当たり2429人

現行基準で2024年度までに供給される車椅子使用者用客室数の推計

2007年～2018年度までの推計　221室（旅館業法許可データ等）

2019年～2024年度までの推計　516室（直近4年の平均が今後続くと推計）

2024年度時点の車椅子使用者用客室数の推計（合計）　737室

車椅子用客室不足数の推計　2429ひく737イコール1692室

万博までの整備見込み（2021年～2024年）の一般客室数の推計　2万5156室（直近4年の平均が今後続くと推計）

万博までの「（仮）おおさかユニバーサルデザインルーム２」の客室数の推計　2万5156かける14.7パーセントイコール3697室

→万博開催時の車椅子用客室不足数は、万博までに供給されるおおさかユニバーサルデザインルーム２でカバー可能

大阪府内の延べ宿泊者数の推移

大阪府の延べ宿泊者数は増加。その原因は、外国人の宿泊者数の増加による。（日本人の宿泊者数はほぼ横ばい。）

ホテル・旅館の年度別供給施設数・客室数の推移（1000平方メートル以上）

2015年度から増加が始まり、2017年度から急激に許可等件数が増えている。

ホテル等の面積別、タイプ別客室数の実績

客室タイプ　客室面積　実数（割合）の順に記す。

シングル　１１平方メートル以下　１８４３（２９．５パーセント）

シングル　１２～１４平方メートル　３３５９（５３．８パーセント）

シングル　１５～１７平方メートル　７１８（１１．５パーセント）

シングル　１８～２１平方メートル　１８３（２．９パーセント）

シングル　２２平方メートル以上　１３５（２．２パーセント）

シングル　合計　６２３８（１００パーセント）

ダブル　１１平方メートル以下　８１１（１７．１パーセント）

ダブル　１２～１４平方メートル　１５１９（３２パーセント）

ダブル　１５～１７平方メートル　１６７３（３５．２パーセント）

ダブル　１８～２１平方メートル　５５６（１１．７パーセント）

ダブル　２２平方メートル以上　１８９（４パーセント）

ダブル　合計　４７４８（１００パーセント）

ツイン　１１平方メートル以下　０（０パーセント）

ツイン　１２～１４平方メートル　１１９３（１４．７パーセント）

ツイン　１５～１７平方メートル　２１１９（２６．２パーセント）

ツイン　１８～２１平方メートル　３０４０（３７．６パーセント）

ツイン　２２平方メートル以上　１７４０（２１．５パーセント）

ツイン　合計　８０９２（１００パーセント）

合計　１１平方メートル以下　２６５４（１３．９パーセント）

合計　１２～１４平方メートル　６０７１（３１．８パーセント）

合計　１５～１７平方メートル　４５１０（２３．６パーセント）

合計　１８～２１平方メートル　３７７９（１９．８パーセント）

合計　２２平方メートル以上　２０６４（１０．８パーセント）

合計　合計　１万９０７８（１００パーセント）

大阪府内における2015年度～2018年度末までに旅館業法の許可を受けた、延床面積1000平方メートル以上の施設（2万5542室）のうち、ホテルホームページ及びじゃらんにより客室タイプ別室数と面積が把握できた施設を大阪府で集計

おおさかユニバーサルデザインルーム２が適用される1ベッド客室（18平方メートル以上）、2ベッド客室（22平方メートル以上）の割合

（183たす556たす135たす189たす1740）わる1万9078かける100イコール14.7パーセント

参考資料（論点別意見等（部会・ヒアリング等）の整理）

（１）ホテル又は旅館のバリアフリー化について、どう考えるべきか

１　ホテル又は旅館におけるバリアフリー化の必要性

大阪での万博開催を踏まえ、外国から障がいを持った方の参画も想定されることから、大阪のホテルの基準も改正すべき。（当事者：部会）

車椅子使用者用客室はホテルに1室しかない場合が多く、予約済の場合、一般客室では対応できない場合が多い。（学識経験者：部会）

法改正で車椅子使用者用客室の設置基準が改正されたが、一般客室を基準化してどこまで対応しないといけないのか検証も必要。（当事者ヒアリング）

車椅子使用者用客室の利用は年に数回しかなく、全ての一般客室にバリアフリーの基準を適用することは疑問。必要な一定割合の一般客室に基準を適用するのが現実的。（ホテル事業者ヒアリング）

国の法改正により、車椅子使用者用客室を複数設置する場合があり、経営が厳しくなる。東京都の一般客室の基準も階高を上げる必要があり、敷地や周辺道路の状況によりホテルを供給できない可能性大。（ホテル事業者ヒアリング）

２　一般客室のバリアフリー基準の基本的な考え方

基準を想定しても、いざ使用してみると使えない場合もある。一人で安心して使えると思えるものにしないと、基準を規定する意味がない。（当事者ヒアリング）

基準を見た人が、前提条件や目的が正確にわかるように、基準の根拠が必要（学識経験者：部会）

車椅子使用者が100パーセント満足するものを目指すとハードルが高くなる。（学識経験者：部会）

一般客室のため、多少不自由なのは前提の上ではないか。元気な車椅子の方も多く、扉幅も車椅子が入れば問題ないと考えている方もかなりいる。（学識経験者：部会）

車椅子使用者のみならず、ユニバーサルデザインの観点を踏まえた検討も必要（学識経験者：部会）

見直し規定を入れてほしい。5年、10年、15年というスパンで基準ができると考えている。（当事者：部会）

ユニバーサルデザインの視点に立って、ホテルのバリアフリー化を促進することに総論として賛成。新築であれば、一般客室のバリアフリー化は対応可能。（ホテル事業者ヒアリング）

３　一般客室のバリアフリー基準における留意事項

技術的課題が解決してもコストが高くなれば、性能が担保される商品の標準化・工業化がされるような状況を作らないと、一般客室全てをバリアフリー化できない。（学識経験者：部会）

Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドラインを参考にしてほしい。（当事者ヒアリング）

外国人への対応として、シャワールームの設置も増えてきている。現状のユニットでは、扉70センチメートル以上の製品はない状況。（メーカーヒアリング）

1ベッドの客室面積18平方メートルだとやや広く、実際15平方メートルぐらいでも使いやすいと実感している。おおさかユニバーサルデザインルーム２の基準をすべて満たすのは難しいが、浴室扉75センチメートルとベッドまでの通路幅80センチメートルは対応可能ではないか。（当事者：部会）

面積22平方メートルの客室内に方向転換スペース直径120センチメートルの円を確保することは厳しい。（ホテル事業者ヒアリング）

引き戸は遮音性とコスト増加に問題がある。さらに、防火戸とした場合、重くなると開閉に問題が生じる。（ホテル事業者ヒアリング）

（２）ホテル又は旅館のバリアフリー基準を具体的にどのように規定するか

１　客室出入口の幅

東京都をはじめ、Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン、国の建築設計標準のいずれも、客室出入口の幅を800ミリメートル以上。

すでに多くのホテルで800ミリメートル以上は確保できている。（設計事務所等ヒアリング）

２　扉の引き戸化

東京都は規定なし。

車椅子使用者にとっては、出入口のドアは開き戸ではなく、引き戸にすべき。（当事者：部会）

通常ビジネスホテルの場合、間口は2500ミリメートルから3000ミリメートルが一般的であるが、引き戸を採用した場合、パイプスペースとの関係で対応が困難。ホテルの場合遮音性は重要だが、引き戸の場合、遮音性能が落ちる。（設計事務所等ヒアリング）

車椅子使用者用客室の場合は、扉の引き戸化が基準化されても、コストを含め対応は可能だと考える。（ホテル事業者ヒアリング）

３　通路幅の確保（便所又は浴室等（ユニット含む）への出入り、ベッドへの移乗の確保）

東京都は、経路幅700ミリメートルで案を作成していたが、パブコメを踏まえ、「出入口の幅を800ミリメートル確保する基準があれば、経路幅を規定しなくても一定程度の空間確保がなされると考えられることから、経路幅について、条文には規定しない」ことにした。

バジェット系ホテルでは、通路幅の確保は開口の拡大を伴い、事業性に影響する。（東京都パブコメ、設計事務所等ヒアリング、ホテル事業者ヒアリング）

ユニットへの出入りに、コンパクト型手動車椅子では750ミリメートル、電動車椅子等は1000ミリメートルの通路幅が必要。（検証）

ベッドへの寄付きは、斜めにアプローチする場合があり、800ミリメートル必要。（検証・コンパクト型）

車椅子使用者がベッドに移乗できるよう、ベッド側面のスペースの有効幅員は、80センチメートル以上とする。（国　建築設計標準）

４　通路と便所又は浴室等（ユニット含む）との段差の解消

東京都は、「防水上必要な最低限の高低差」と規定。（数値記載なし）

高低差25ミリメートルでは、全ての車椅子で入ることはできるが、一部の車椅子では前輪が引っ掛かり出ることができない。（検証）

バジェット系ホテルは、段差の解消は階高の変更を伴い、事業性に影響するとの見解。（設計事務所等ヒアリング、ホテル事業者ヒアリング）

５　便所又は浴室等（ユニット含む）の扉幅の確保

東京都は、700ミリメートルを義務化、750ミリメートルを努力義務化。

726ミリメートルであれば、どの車椅子でも、ほぼ対応が可能。（検証）

一部のメーカーでは、1216以上のユニットで750ミリメートルの扉を開発中。（メーカーヒアリング）

→短辺入りの場合は、手すりや操作盤、ペーパーホルダーなどの設置が困難なため物理的に不可な場合もある。

６　浴槽、洗面台、便器への寄付き確保

東京都は規定なし。Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドラインでは、便座のみ規定。

1418のユニットは、長辺入りであれば、ほぼ、どの車椅子でも洗面台への寄付きが可能。（検証）

→1216以下のユニットでは、寄付きは困難。1418の短辺入りは、コンパクト型以外の車椅子は寄付き困難（1620以上必要）

７　車椅子方向転換スペースの確保

東京都は規定なし。

Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドラインでは、「一般客室内に少なくとも1箇所、直径1200ミリメートル（または1200ミリメートルかける1200ミリメートル）のスペース確保」と規定

便所又は浴室等の扉が、客室出入口方向に開く場合、方向転換しないと利用困難

一般客室に正面から入ると、方向転換スペースがない場合、バックでは客室出入口の扉を開けられない。（当事者ヒアリング）

一部の車椅子使用者は、一般客室に廊下からバックで入ることもある。（当事者ヒアリング）

東京都の参考図では、ベッドの向きを変え窓際にもっていけば、机を置いても移乗スペース、方向転換スペースを確保できるのではないか。机等が可動のものかどうかということも重要。（当事者ヒアリング）

（３）バリアフリー情報などをどのように提供するか

車椅子使用者用客室の情報提供を行っていないホテルが多く、電話で問い合わせしないと客室の空き状況や宿泊料金がわからない。また、一般客室を予約する場合は、扉の有効幅やベッドまでの通路幅を事前に確認している。（当事者ヒアリング）

車椅子使用者用客室の情報はホームページに記載しておらず、電話での問い合わせに対応している。一般客室はネット予約だが、備考欄に車椅子使用の旨を記入してもらえれば、事前に準備して対応する。車椅子使用者用客室もホームページに記載しネット予約が可能。一般客でも予約可能。（ホテル事業者ヒアリング）

事前に障がい者が使えるかどうか、選択できる情報を一元的に提供できないか。（当事者：部会）

情報提供では、知的障がい者や精神障がい者等に対しても考慮する必要がある。（当事者：部会）

備品を購入して設置、貸出することは簡単にできると思うので、義務基準とすることはできないか。（当事者：部会）

備品を購入することはマストでないが、簡単に購入できるものを一定基準を設け、補助金等を出すことで誘導できないか。（当事者：部会）