資料2-2　バリアフリー基準の見直しについて（国資料）

バリアフリー基準のうち、建築物内に設ける「車椅子使用者用便房・駐車施設の設置数」「車椅子使用者用客席」につい ては、建築設計標準の普及等を通じて規模に応じた複数整備が進展しているものの、高齢者、障害者等の外出機会の 増大等に伴い、バリアフリー化を着実に進めるための環境整備が求められているところ。

このため、当事者団体、施設管理者関係団体等を交えた「バリアフリー基準の見直しに関する検討WG」を設置し、「車椅 子使用者用便房・駐車施設」や「車椅子使用者用客席」といった設置数に関する基準について、整備状況等の現状分析 を実施するとともに、基準見直しの方向性について検討する。

〇移動等円滑化基準 （義務基準）

車椅子使用者用便房 １以上設置

車椅子使用者用 駐車施設 １以上設置

車椅子使用者用 客室（ホテル・旅館） 客室総数の1パーセント以上 設置（50室以上の場合）

車椅子使用者用 客席（劇場・観覧場等） なし

〇移動等円滑化誘導基準 （誘導基準）

車椅子使用者用便房各階１以上設置

車椅子使用者用 駐車施設　駐車台数に応じて、 1～2パーセント以上

車椅子使用者用 客室（ホテル・旅館）客室数に応じて、 1～2パーセント以上

車椅子使用者用 客席（劇場・観覧場等）客席数に応じて、 0.75～2パーセント以上

基準見直しの方向性について検討

検討WGメンバー（案）

学識経験者、当事者団体（車椅子関係）、 施設管理者関係団体、設計者団体、審査 者団体、関係省庁（オブザーバー）

検討スケジュール（案）

令和5年度～ ・フォローアップ会議に検討WGを設置 ・検討WG（３～４回程度を想定） 令和5年度内 ・基準見直しの方向性とりまとめ