## Slide 1
参考資料１
ブロック塀等の耐震診断義務付け制度（案） 〔帰宅困難者対策〕について

## Slide 2: 義務付け対象となるブロック塀等の規模
義務付け対象
義務付け対象とすることができる
例１ 道路幅員12m、セットバック1mの場合
例２ 知事が道路幅員の２分の１を２ｍと定めた場合
「長さ」
「高さ」
高さ （6m＋1m）÷2.5＝2.8m
高さ （2m+0m）÷2.5＝0.8m
L/2=2m
幅員12m道路 L/2=6m
1m
8m
義務付け対象
にできない
25mを超えるものは義務付け対象となる
8m以下は義務付け対象にできない
25m
その前面道路に面する部分の長さが２５メートル（これによることが不適当である場合として知事等が規則で定める場合においては、８メートル以上２５メートル未満の範囲）を超えるもの
知事が規則で定めた場合、8m以上25m未満で設定した長さを超えるものは、義務付け対象とすることができる
根拠：耐震改修促進法 政令第４条第２号
その前面道路に面する部分のいずれかの高さが、当該部分から当該前面道路の境界線までの水平距離に当該前面道路の幅員の２分の１に相当する距離（これによることが不適当である場合として知事等が規則で定める場合においては、２メートル以上の範囲）を加えた数値を２．５で除して得た数値を超えるもの
高さ
0.8m超
高さ
2.8m超
地盤面

## Slide 3: （参考） 数値の根拠について
平均肩峰高（＝肩の高さ）が91cm、平均橈骨点高（＝ひじの高さ）が70cm※ であることから、胸部高さは約80cmと推計される。
※ 「子どもの身体寸法データベース」
（(一社) 日本機械工業連合会, 2008）
対象となる塀の高さ
（地方公共団体が別途定める場合の下限80cm）
６～７歳児の身体寸法
とう こつ
けん ぽう
○ 塀が倒壊し、胸部が強く圧迫された場合、その衝撃や窒息により、生命に重大な影響を及ぼすおそれがある。
○ 単独での避難が想定される小学校１年生（６～７歳）の胸部の平均高さは約80cm。
○ また、建築基準法上、原則として、道路の最小幅員は４ｍとされており、この過半を閉塞する塀の高さは80cm超。
○ 過剰規制とならないよう、通常の戸建て住宅等の塀が対象外となる25ｍを国が定める義務付け対象の長さとする。
○ 地方公共団体が別途義務付け対象となる長さを定める場合であっても、狭小敷地の戸建て住宅等の塀を対象外とするため、８ｍ超の長さの塀から義務付け可能とする。
対象となる塀の長さ
（原則25ｍ超）
（地方公共団体が別途定める場合の下限８ｍ超）
肩の高さ
91cm
胸部高さ
約80cm
ひじの高さ
70cm
○ 国土交通省資料より

## Slide 4: 帰宅困難者対策 ～徒歩帰宅ルートについて
徒歩帰宅ルートの候補路線（案）上町断層帯地震のケース
「大規模地震の混乱収拾後の帰宅支援に関する基本方針(案)」抜粋
「大規模地震の混乱収拾後の帰宅支援に関する基本方針(案)」
（平成29年12月 大阪府域帰宅困難者支援に関する協議会）より抜粋
○ 府県域を越えて、通勤や通学等をする人が多いことから、帰宅困難者対策についても、広域での調整が必要であり、関西広域連合の構成府県・政令市が連携して取組むことが必要である。
○ 一斉帰宅に伴う混乱を回避させるため、大都市圏においては、発災後は、帰宅困難者や都心部等における滞在者自身の安全を確保することと併せ、まずは、「むやみに移動を開始しない」という、一斉帰宅を抑制させるための取組みが必要となる。
○ 混乱収拾時以降、徒歩帰宅ルートについては、災害時に安全に通行できるよう耐震対策などが実施されている幹線道路などを設定することが望ましい。 しかしながら、こうした幹線道路は、救命・救助活動や緊急輸送活動の中心となる道路でもあり、緊急車両の通行が優先されることも想定される。このことから、徒歩帰宅ルートについては、道路の被災状況や応急活動の状況等を踏まえ、関係機関が協議の上、設定することとする。
＜徒歩帰宅ルートの設定基準＞
災害時に通行機能が確保されるよう耐震対策などを講じている幹線道路を中心に、道路の被災状況や応急活動の状況等を踏まえ、関係機関が協議の上、放射路線と環状路線を設定する。
○ 自力での徒歩帰宅が困難な方に対しては、バス等の代替輸送により、自宅まで円滑に帰るための支援を行うこととする。
※「徒歩帰宅ルートの候補路線(案)」
「大阪府域帰宅困難者支援に関する協議会」がH29.12に「大規模地震の混乱収拾後の帰宅支援に関する基本方針(案)」で示したもの。
「大阪府地域防災計画」で定めている広域緊急交通路の中から設定されている。

## Slide 5: 府内所管行政庁意見
○ 市として義務付け制度に意欲をもって臨んだが、調査した結果、住宅用途のものが多く、制度創設するか再検討中。
○ 青空駐車場等、建物がない塀は対象外となり、避難路の確保につながらない。
○ 高さを下げる必要はないのではないか。建物は道路をふさぐかどうかの話だった。ブロック塀が80㎝で道路をふさぐのか。
○ 今義務付けている路線の耐震化も終わっていないのに、新たに追加すれば耐震化が遅れるのではないか。
○ 府として、徒歩帰宅ルートの機能確保のため、全ブロック塀に対して義務付け制度以外になにをするのか。
○ 義務付けで所有者に負担をかけるよりも、撤去の補助制度を活用すべき。
○ 診断が目的ではなく、危険なブロック塀の撤去が目的。診断するのは遠回りになるのではないか、診断に補助金を使うより撤去に使う方が良いのではないか。
○ 診断にお金と時間をかけるより個別指導等で除却を進める方が良い。今年度で終わる府の除却補助を延長する方が良い。
○ ブロック塀の撤去を進めるために義務付け制度が有効なツールとして機能するか。
○ 報告期限が1年半だと所有者には診断するよう言わなければならないが、期限が3～5年あると今のうちに撤去するように言える。義務付け制度は除却を進めるツールとして使えるようにしないといけない。
○ 義務付け対象は補助額の上限を上げる、補助金を拡充して報告期限前に撤去してもらう等、補助拡充のテコとして活用できるのであればよい。
○ 住宅用途のものが多い等を理由にブロック塀等の安全対策は義務付け制度以外で考えている。
○ 診断義務付けよりも、除却補助を活用すべき。そのために今年度で終わる府補助を延長すべき。
○ 診断を義務付けるのであれば、除却を進める有効なツールとして活用すべき。

## Slide 6: ブロック塀等の件数 （長さ × 用途）
※全路線沿道にある高さ80㎝超、建物あり1,613件の長さ別の件数の分布
○ 全「徒歩帰宅ルートの候補路線（案）」沿道にある高さ0.8m超のブロック塀等のうち、
長さが８ｍ以下のものが過半を占める。
○ 戸建て住宅等のブロック塀等はどの長さ区分にも存在する。
（件数）
８ｍ以下
825件（51％）
８ｍ超25ｍ以下
632件（39％）
25ｍ超
156件（10％）
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
戸建て住宅等 | 36 | 70 | 58 | 52 | 52 | 61 | 57 | 71 | 49 | 58 | 50 | 49 | 27 | 29 | 28 | 19 | 14 | 15 | 9 | 11 | 14 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 | 51 | 73 | 50 | 58 | 33 | 39 | 28 | 36 | 16 | 20 | 11 | 17 | 16 | 20 | 22 | 14 | 21 | 7 | 16 | 13 | 7 | 12 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2
60ｍ以降は最長250ｍまで29件あり
平均12.2ｍ
Chart: 
8ｍ以下 | 825
８ｍ超２５ｍ以下 | 632
２５ｍ超 | 156
長さ 8m以下
8m超25m以下
25m超
１敷地単位のブロック塀の長さ（ｍ）

## Slide 7: ブロック塀等の延長 （長さ × 用途）
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
戸建て住宅等 | 27.5 | 117.03 | 158.31 | 192.19 | 240.63 | 346.08 | 377.83 | 535.43 | 418.74 | 561.27 | 531.44 | 570.9 | 337.8 | 395.32 | 410.53 | 295.77 | 231.1 | 264.44 | 166.1 | 216.77 | 288.9 | 149.55 | 157.15 | 94.8 | 171.2 | 103.29 | 106 | 28 | 28.5 | 119.55 | 60.89 | 63.75 | 97.04 | 67.4 | 69.2 | 36 | 0 | 0 | 38.25 | 39.9 | 0 | 41.8 | 0 | 43.55 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 | 35.52 | 121.55 | 130.56 | 211.68 | 153.43 | 220.9 | 186.8 | 274.35 | 135.65 | 192.44 | 115.46 | 195.94 | 201.13 | 270.42 | 319.52 | 219.07 | 347.9 | 123.21 | 298.1 | 254.23 | 142.7 | 258.18 | 135.25 | 188.48 | 221.11 | 204.91 | 160.64 | 275.25 | 57.75 | 177.35 | 121.54 | 190.1 | 162.29 | 134.97 | 103.96 | 106.67 | 36.45 | 150.65 | 38.24 | 277.34 | 81.7 | 41.15 | 85.28 | 130.17 | 44.65 | 45.3 | 94.6 | 101.35 | 102.75 | 52.46 | 160.95 | 54.07 | 110.95 | 57.95 | 117.25
○ 全「徒歩帰宅ルートの候補路線（案）」沿道にある高さ0.8m超のブロック塀等の総延長は19,735.4ｍ。
○ 件数では過半であった８ｍ以下のものを延長に換算すれば全体の2割以下となる。
８ｍ以下
3,329.8ｍ（17％）
８ｍ超25ｍ以下
8,880.6ｍ（45％）
25ｍ超
7,525.0ｍ（38％）
１敷地単位のブロック塀の長さ（ｍ）
（延長ｍ）
Chart: 
8ｍ以下 | 3329.8
８ｍ超２５ｍ以下 | 8880.6
２５ｍ超 | 7525
長さ 8m以下
8m超25m以下
25m超

## Slide 8: ブロック塀等の現状（実態調査結果）
Chart: 
| 0.9 | 1 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2000000000000002 | 2.2999999999999998 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8
戸建て住宅等 | 13 | 60 | 17 | 71 | 29 | 93 | 74 | 169 | 92 | 110 | 41 | 62 | 23 | 16 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2
その他 | 33 | 71 | 22 | 64 | 21 | 58 | 34 | 77 | 49 | 93 | 36 | 80 | 29 | 28 | 12 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1
Chart: 
| 旧耐震 | 新耐震
 | 89 | 93
長さ別割合
Chart: 
8ｍ以下 | 3329.8 | 825
８ｍ超２５ｍ以下 | 8880.6 | 632
２５ｍ超 | 7525 | 156
件数
延長
○8m以下のブロック塀等は件数では過半だが、延長では2割程度。
高さ別件数
建設年度
○旧耐震のものは5割程度。
長さ 8m以下
8m超25m以下
25m超
既指定路線のブロック塀等がある建物のうち、建築計画概要書等で建設年度を特定できた182件の内訳
高さ（ｍ）
件数（件）
○高さは1.6mのものが最も多い。
長さ 8m以下
8m超25m以下
25m超

## Slide 9: 指定路線案別ブロック塀等の現状
 | 18 | 4 | 2
 | 379 | 257 | 96
8m以下
397件（52.5％）
8m超
25ｍ以下
261件（34.5％）
756件（100％）
長さ
算定式超
24件
（3.2％）
算定式
以下
0.8m超
732件
（96.8％）
高さ
義務付け対象（最大）
359件
(47.5%)
25m超
98件
（13.0％）
 | 33 | 11 | 2
 | 437 | 313 | 111
8m以下
470件（51.8％）
8m超
25m以下
324件（35.7％）
長さ
算定式超
46件
（5.1％）
算定式
以下
0.8m超
861件
（94.9％）
高さ
義務付け対象（最大）
437件
(48.2%)
25m超
113件
（12.5％）
 | 73 | 47 | 3
 | 752 | 585 | 153
8m以下
825件（51.1％）
8m超
25ｍ以下
632件（39.2％）
長さ
算定式超
123件
（7.6％）
算定式
以下
0.8m超
1,490件
（92.4％）
高さ
義務付け対象（最大）
788件
(48.9%)
25m超
156件
（9.7％）
907件（100％）
1,613件（100％）
【案２】
既指定路線 +
各方面、折り返し駅をカバー
【案１】
既指定路線のみ
【案３】
既指定路線 ＋
全徒歩帰宅ルート候補路線
○ どの案であっても義務付け対象となりうるブロック塀等の長さの割合に大きな違いは ない。

## Slide 10: 補助制度（国制度による）
国
１/2
府
１/2
国
2/5
府
2/5
所有者1/5
耐震診断
除却・建替え・改修
○ 診断義務付け対象のブロック塀等については、国の補助制度を活用することで、 耐震診断は所有者負担なし、除却等は1/5の負担で可能。
標準的な費用として国土交通大臣が定める額
延長10ｍ未満：5,000L（円）
延長10ｍ以上：48,000+200L（円） L：延長
※ 義務付け制度とは別に市町村の除却補助に府は今年度まで補助を実施
限度額（耐震診断、除却等の合計） 80,000L （円）
耐震診断
除却・建替え・改修
国
1/3
府
1/3
所有者1/3
国
1/3
府
1/3
所有者1/3
義務付け対象以外
診断義務付け対象