Ⅳ　物的被害の想定

１．概要

地震ハザードの想定結果と建物や各種施設の分布等の都市環境から，地震による物的な被害の想定を行った。

ここでは，地震による代表的な物的被害であり，府民の生命，財産に密接に関わる建物被害や地震火災をはじめ，交通施設の被害を算定するとともに，社会生活への影響が大きい電気，ガス，通信，水道等のライフラインについて，機能障害に伴う影響ならびに復旧に要する期間を想定した。

このほか，文化財への影響については，所在地と想定震度との重ね合わせを行うことにより，震度別曝露数として把握を行った。

なお，物的被害の要因として，今回定量的評価の対象とした被害以外にも，様々な公共施設の被害，斜面被害による建物被害，ブロック塀・自動販売機の転倒なども生じる可能性があることに留意する必要がある。

2．揺れ等による建物被害

2.1　想定方法

2.1.1　想定の流れ

揺れ等による建物被害の想定は，以下の手順によった。図2-1に，想定フローを示す。【詳細は付録Ⅳ－1参照】

・過去の地震被害の経験に基づき，広域の建物分布を考慮して予測する。

・地域の全壊・半壊棟数と分布（町丁目）を予測する。

・この結果をもとに，人的被害や地震火災の想定を行う。

全壊・半壊棟数

＝　地域の建物棟数＊１×全壊・半壊被害率＊２（地震動，液状化，構造・年代）

*1　固定資産台帳データおよび公共建物データより町丁目単位のデータを作成

*2　阪神・淡路大震災の被害データ（罹災認定基準による）を基本に作成

図2-1　揺れ等による建物被害の想定フロー

2.1.2　被害率曲線

建物の被害率曲線は，式(1)-(3)の対数正規分布の確率密度関数に従うとした。ここで，地震動に関する横軸指標値は，速度応答スペクトルの周期帯に対し，もっとも良い相関を示す値（0.5-3.0秒の周期帯で計算した相対速度応答の平均値）を採用した。なお，兵庫県南部地震の地震動分布は，松島・他（2000）によって検証された再現地震動（表層応答を補正）を用いた。

(1)

(2)

(3)

：確率密度

：地震動に係る指標値

平均

分散

：経年劣化曲線

：に対する依存度

木造建物の被害率曲線は，経年劣化による変形性能の低下が支配的であるとの知見［更谷・他，2005］に基づき，経年劣化係数を導入した（図2-2参照）。これにより経年劣化係数が下限値となるまで築後1年経過するごとに被害率が漸増していく曲線が得られる。経年劣化係数の導入により，メンテナンスや耐震補強，建て替え等による耐震性向上の効果の試算が可能である（図2-3参照）。図2-4に，設定した木造の被害率曲線を示す。この設定は，兵庫県南部地震における神戸・阪神間の建物被害データ（罹災証明）に基づいた。

非木造建物の被害率曲線は，耐震設計基準の変遷による差が顕著なので，耐震設計基準ごとに年代区分し，それぞれ独立に被害率曲線を設定した。木造建物と同様に兵庫県南部地震の建物被害データより設定した非木造建物の被害率曲線を図2-5～図2-7に示す。

図2-2　経年劣化曲線　　　　　　　　図2-3　個別建物の耐震性の推移

－1950	1960－1981

1951－1959	1982－1994

図2-4(1)　木造建物　全壊率

－1950	1960－1981

1951－1959	1982－1994

図2-4(2)　木造建物　全・半壊率

図2-5　RC造建物　全壊率（左）と全・半壊率（右）

図2-6　S造建物　全壊率（左）と全・半壊率（右）

図2-7　軽量鉄骨造・その他建物　全壊率（左）と全・半壊率（右）

2.1.3　建物と地震動

建物データは，Ⅲ編2.2で収集・整理した町丁目毎の構造・年代別データを用いた。表2-1に各市町村の木造・非木造の建物総数を示す。府全体の総数は約220万棟（木造約160万，非木造約60万）である。

想定地震に対する地震動条件は，建物が分布する区域の中央に配置した町丁目代表点の値を用い，上述の被害率曲線より揺れによる建物被害を予測した。液状化条件は，想定地震動による液状化予測結果（PL値）より，地震動と同様に町丁目の代表値を求め，PL値と液状化発生面積率の関係（Ⅱ編：図3-2参照）から液状化の影響を受ける建物棟数を算出した。この建物棟数に対して，液状化による免震的効果または被害の増大を考慮して，揺れによる被害量を補正した。

表2-1　市町村別の建物総数

2.2　想定結果

揺れによる（液状化を含む）建物被害数を町丁目毎に算出し，市町村別に集計した。建物被害の想定結果の全体一覧を表2-2に示す。図2-8～2-13には，各想定地震による建物被害の全壊率と被害率の分布をメッシュ図に示す。ここで，被害率は全壊棟数＋半壊棟数/2の当該メッシュ内棟数に対する比率である。また，市区町村別の集計値を表2-3に示す。【付録Ⅳ－2には液状化領域における建物被害を掲載】

これより，特に甚大な建物被害が発生すると想定される地震は，上町断層帯地震A・Bと生駒断層帯地震である。これらの地震では，半壊以上の建物被害は，府下建物総数約220万棟の20～30％に達すると想定される。

表2-2　建物被害の想定結果一覧

表2-3(1)　建物被害の想定結果（市区町村別）

表2-3(2)　建物被害の想定結果（市区町村別）

図2-8　全壊率と被害率の分布【上町断層帯地震Ａ】

図2-9　全壊率と被害率の分布【上町断層帯地震Ｂ】

図2-10　全壊率と被害率の分布【生駒断層帯地震】

図2-11　全壊率と被害率の分布【有馬高槻断層帯地震】

図2-12　全壊率と被害率の分布【中央構造線断層帯地震】

図2-13　全壊率と被害率の分布【東南海・南海地震】

3．地震火災

3.1　想定方法と条件

3.1.1　予測フロー

地震時には，その直後に，出火が同時多発するとともに，通信不能による覚知の遅れ，道路寸断，消防水利の損傷・不足等で消防活動が阻害され，延焼も伴って大規模な火災災害の発生が危惧される。地震火災の想定は，以下の手順により実施した。

・全出火の出火要因は，一般火気器具，電熱器具，電気機器・配線，漏洩ガス等がある。

・全出火（地震直後３日間を基本）のうち，家人，隣人等の初期消火活動で消火できずに残った火災を炎上出火とする。

・炎上出火のうち，消防署所や消防団，自主防災組織による消火活動で消火されずに残った火災を延焼出火（残火災）として取り扱い，延焼について評価する。

・延焼出火から広がる延焼範囲は，不燃領域率による延焼危険度の判定式（大阪府地震被害想定調査，1997）を用いて決定する。

・延焼範囲内の焼失棟数は，CVFと焼失面積のシミュレーション結果（防災まちづくり総プロ，国土交通省H15）に基づき算定する。

図3-1　出火・延焼・焼失棟数の予測フロー

3.1.2　想定時間帯と風速条件

時間帯によって人々の滞留特性は大きく異なるため，地震の発生時刻が変わると人的被害の発生する様相も変化する。また，時間帯や季節によって火気器具等の使用状況が異なるため，火災の出火件数も変化する。想定時期は，火気使用頻度の高い冬季の夕刻（18時頃）を基本とし，比較として早朝（5時頃）・昼間（14時頃）の出火についても検討を行った。

また，風速条件は次の2ケースとした。表3-1に各地の風速を示す。【詳細は付録Ⅳ－3参照】

図3-2　観測所と適用範囲

① 大阪の年間平均風速

② 超過確率１％風速（1年のうち3日程度はありうる風速）

表3-1　各地の風速

3.2　火災件数の予測

3.2.1　全出火件数

全出火件数（地震後3日間）は，兵庫県南部地震における「出火率～建物全壊率」の経験式（大阪府，1997）を修正し，次式で算出した。【詳細は付録Ⅳ－4参照】

全出火件数 ＝ Σ（町丁目の世帯数×3日間の出火率×時間補正）

ここで，出火率＝早朝（AM5:00頃）における全出火件数／世帯数（図3-3の実線）

時間補正＝早朝モデルの出火件数を想定時間の出火件数に補正するための比率

図3-3　全出火算出モデル	図3-4　出火件数の時間推移

3.2.2　炎上出火件数

炎上出火件数は，初期出火件数のうち家人・隣人などの住民の初期消火の活動により消火しきれなかったものとし，次式を用いて算出した。

炎上出火件数＝Σ（各時間帯の町丁目の全出火件数×（１－初期消火率））× 時間推移比率

ここで，　初期消火率　：町丁目の全壊率で決まる家人・隣人による初期消火の確率

時間推移比率：３日間の出火件数を1日間，1時間の件数に換算する比率

時間推移比率は，兵庫県南部地震における出火件数の時間推移（図3-4参照）より設定した。初期消火率は，兵庫県南部地震における3日間の全出火件数と初期消火件数のデータ（日本火災学会，1996）をもとに図3-5のように設定した。

図3-5　初期消火モデル〔兵庫県南部地震による3日間の初期消火率と全壊率の関係〕

※初期消火データは，「1995年兵庫県南部地震における火災に関する調査報告書」（日本火災学会，1996）による。

3.2.3　延焼出火件数：自主防災組織および消防組織による消火判定

（1）予測フロー

延焼出火（残火災）は，炎上出火のうち地域の自主防災組織，消防組織で消火しきれずに残った火災で，延焼拡大する可能性のある火災とした。両消火活動による消火の可否判定は，出火点の火面周長と消火可能な火面周長との比較で決まるとした。

図3-6および以下に延焼出火の予測手順を示す。なお，大規模地震下で自主防災組織が機能しなかった場合を想定し，自主防災組織を考慮しない場合についても延焼出火（残火災）件数を検討した。

図3-6　延焼出火の予測フロー

【予測手順】

①市区町村単位で算出した炎上出火件数を，出火危険率の高い町丁目上に配置する。

②出火後，消防車（または可搬式ポンプ）が現場に到着するまでの駆けつけの時間を求め，それまでに燃え広がる広さ（延焼による火面周長Sf）を算出する。

③各出火点に駆けつけることのできる消防ポンプ車台数（または可搬ポンプ台数）を求め，放水口あたりの担当火面長から消火能力の火面周長Spを算出する。

④延焼による火面周長Sfと消火能力の火面周長Spの比較から，当該出火点の消火が可能かを判定する。消火できないと判断された出火点を延焼出火（残火災）とする。

（2）出火点の配置

炎上出火点の配置は，次の「町～町丁目 配分法」により行った。

・市区町村毎に，炎上出火件数を集計（四捨五入）する。

・「町」毎に，出火件数の多い順に割り振る。（まず出火件数が１件以上の町に整数件数を割り振り，次に１未満の出火数が多い順に残数を割り振る。）

・各「町」の出火件数を，「町丁目」の出火件数の多い順に，宅地域の中央付近に配置する。

（3）延焼による火面周長

図3-7　火面形状と周長

出火点からの延焼による火面周長は，以下により算出した。【付録Ⅳ－5参照】

・火面周長は，図3-7に示す火面形状から求めた。

図中の楕円半径 r1，r２，r3 の長さは東消2001式（火災予防審議会答申，2001）により求めた。

・東消2001式は，建ぺい率等のマクロ指標による市街地モデルに適用する延焼速度式をベースにしており，出火時の風速，風向き，木造・防火・準耐火・耐火の建築面積比，建ぺい率等のマクロ指標を用いて延焼速度を計算できる。

・火面周長の算出時間は，最終の消火活動（放水）開始時とした。

（4）消火能力の火面周長（消防力等の運用条件）

消火能力による火面周長は，消防力等の運用条件をもとに算出した。運用条件は，震度階の定義では震度6弱以上で建物の倒壊が起きるとされるので，a．震度6弱以上とb．震度5強以下の地域に区分して設定した。a．は地震の影響が大きい地域として兵庫県南部地震の状況等から設定し，b．は常時に近い条件として設定した。なお，消防活動は一次運用のみで，二次運用や隣接市町村等からの応援は考慮しないことにした。

a．震度6弱以上の運用条件

・常設消防と消防団および自主防災組織による消火活動とする。

・消防水利は，貯水槽とプール，自然水利とする。貯水槽は40ton以上のものを耐震性が高く使用可能とする。なお，消火栓は水道管が耐震化されている地域は使用できる可能もあるが，今回は不確定な要素として考慮しないことにする。

・部隊編成は無駄の少ない，必ず消火できる運用を仮定する。

・消防車は署所から最短距離で，消火効率の良い出火地点から順次運用されるとする。

・自主防災組織は，最寄りの可搬式ポンプで消火活動を行うとする。

・運用条件は，兵庫県南部地震の状況などを考慮して，次のように設定する。

覚知時間 ‥ 消防署・団：10分（駆け込み通報による）

ただし，高所カメラ・ヘリコプター等を所有する消防本部は5分

自主防災組織：3分（周辺住民が消火活動にあたる）

出動時間 ‥ 待機状態

走行速度 ‥ 消防車15km/h（地震時の想定走行速度）

自主防災組織 7km/h（駆け足程度）

走行距離 ‥ 直線距離の√2倍：消防署・団は署所と出火点付近の消防水利までの距離，自主防災組織は出火点から可搬式ポンプまでの距離

消防水利の有効半径 ‥ 300m

放水準備時間 ‥ 必要ホース数をNとして，8.3×（N-3）+103秒

1台あたりの放水口 ‥ 消防車3口，可搬式ポンプ1口

放水口の注水範囲（担当火面長）‥ 消防車15m/口，　可搬式ポンプ10m/口

消火までの注水量 ‥ 消防車12ton/口，　可搬式ポンプ7ton/口

b．震度5強以下の運用条件

次の視点から，震度6弱以上の運用条件の一部を以下のように変更した。

・電話の被害はほとんど無く，電話通報が可能である。

・混乱はあるが，道路被害，建物倒壊等による通行障害は少ない。

・耐震性の劣る貯水槽も被害がない。水道被害も少なく消火栓も使用可能である。

○消防水利は，すべての貯水槽等と自然水利，および消火栓とする。

（前者から使用し，それが有効半径内にない場合は消火栓が存在するとする。）

○運用条件は，次のように設定する。

覚知時間 ‥ 3分（混乱を考慮し，常時の最大時間とする）

消防車の走行速度 ‥ 20km/h

図3-8に今回の消火判定に考慮した自主防災組織・可搬式ポンプの配置を示す。また，図3-9に消防署（団）と消防水利の配置を示す。

図3-8　自主防災組織・可搬式ポンプの配置	図3-9　消防署（団）・消防水利の配置

3.2.4　火災件数の予測結果

表3-2に出火件数・残火災件数の予測結果の一覧を，表3-3～表3-8に同じく市町村別の予測結果示す。また，図3-10～図3-15に，超過確率1％風速による出火点の分布を自主防災組織または消防組織により消火されるものと延焼出火（残火災）となるものに区分して示す。

表3-2　出火件数・残火災件数の予測結果

表3-3　出火件数・残火災件数の予測結果（市町村別）

【上町断層帯地震Ａ】

表3-4　出火件数・残火災件数の予測結果（市町村別）

【上町断層帯地震Ｂ】

表3-5　出火件数・残火災件数の予測結果（市町村別）

【生駒断層帯地震】

表3-6　出火件数・残火災件数の予測結果（市町村別）

【有馬高槻断層帯地震】

表3-7　出火件数・残火災件数の予測結果（市町村別）

【中央構造線断層帯地震】

表3-8　出火件数・残火災件数の予測結果（市町村別）

【東南海・南海地震】

図3-10　地震火災出火点（超過確率1%風速）

【上町断層帯地震Ａ】

図3-11　地震火災出火点（超過確率1%風速）

【上町断層帯地震Ｂ】

図3-12　地震火災出火点（超過確率1%風速）

【生駒断層帯地震】

図3-13　地震火災出火点（超過確率1%風速）

【有馬高槻断層帯地震】

図3-14　地震火災出火点（超過確率1%風速）

【中央構造線断層帯地震】

図3-15　地震火災出火点（超過確率1%風速）

【東南海・南海地震】

3.3　延焼範囲・焼失棟数の予測

3.3.1　延焼範囲の予測

延焼範囲は，前回調査（大阪府地震被害想定調査，1997）で用いられた不燃領域率による延焼危険度判定手法（表3-9）を用いて，以下の手順で求めた。

表3-9　隣接地区への延焼可能性

| 不燃領域率 | 隣接地区への延焼可能性 |
| --- | --- |
| 50％以上 | 無し |
| 50％未満 | 有り |

【延焼範囲予測手順】

・まず，消防力の運用により消火できずに残った延焼出火を100mメッシュ上に配置する。

・延焼出火点となったメッシュの不燃領域率（Ⅲ編：図2-5および付録Ⅲ－1参照）から表3-9を用いて隣接メッシュへの延焼拡大を判定する。ただし，不燃領域率が70％以上の隣接メッシュへは延焼しないとする。

・さらにその隣のメッシュへと延焼判定を繰返し，最終的な延焼拡大範囲を求める。

なお，この手法で求まる延焼範囲は土地条件から見た最大の延焼範囲を予測したもので，延焼出火（残火災）点からの延焼が延焼遮断帯で焼け止まるまでの範囲を想定したものである。したがって，消防の二次運用や近隣市町村からの応援によっては焼失範囲が小さくなる可能性がある。

3.3.2　焼失棟数の予測

延焼火災に拡大しない出火（消防力等により消火された火災）による焼失棟数は，最終消火活動時点の火面周長より算出した。ここで，半焼以上を焼失棟数と考え，算出棟数は切り上げた。

出火による焼失棟数 ＝ 出火町丁目の単位宅地面積当たりの建物棟数 × 火面周長面積

図3-16　セミグロスCVFと平均焼失率

（防災まちづくり総プロ H15）

火災延焼範囲の焼失棟数は，国交省「防災まちづくり総プロ」(2003)で開発されたCVF（付録Ⅲ－1参照）を用いて算出した。延焼範囲内の各メッシュのセミグロスCVF（Ⅲ編：図2-6）を用いて，図3-16に示すセミグロスCVFと平均焼失率の関係から，各メッシュの平均焼失率を求めた。

なお，セミグロスCVFは不燃領域率と同様，地域の防火性能を表すマクロ指標であるが，平成5年の建築基準法改正で登場した準耐火建築物を考慮できる。

3.3.3　焼失棟数の予測結果

表3-10に焼失棟数の予測結果一覧を，表3-11に同じく市町村別の予測結果集計一覧を示す。また，図3-17に各想定地震による超過確率1％の延焼範囲の分布を示す。

表3-10　焼失棟数の予測結果

表3-11　焼失棟数の予測結果（市町村別）

【上町断層帯地震Ａ】	【上町断層帯地震Ｂ】

【生駒断層帯地震】	【有馬高槻断層帯地震】

図3-17　地震火災による延焼範囲（超過確率1%風速）

※中央構造線断層帯地震と東南海・南海地震は延焼出火（残火災）無し

# Text boxes

※出火点は一定条件のもとに配置したものであり，実際とは異なる場合がある。

※出火点は一定条件のもとに配置したものであり，実際とは異なる場合がある。

■自主防災組織

●可搬式ポンプ

※延焼範囲は一定条件のもとに想定したものであり，実際とは異なる場合がある。

凡例

・残火災

■ 延焼範囲