2.3.3　ステップ３の検討結果

表2-5にステップ3検討における大阪府域対象シナリオの断層パラメータを示す。図2-16～図2-21に，この条件による各想定地震の地震動分布を示す。また，表2-6に各想定地震による大阪府域の揺れの程度を計測震度階の面積率で示す。上町断層帯地震A，Bでは震度6強以上が府域の約2割の面積を占め，その他の内陸地震では約１割となることが想定される。長周期の揺れが長時間続く東南海・南海地震では，震度5強～6弱が府域のほぼ5割に発生すると想定される。

表2-5　想定地震（府域対象シナリオ）の断層パラメータ

表2-6　想定地震（府域対象シナリオ）の計測震度階の面積率

|  | 震度７ | 震度６強 | 震度６弱 | 震度５強 | 震度５弱 | 震度４以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上町断層帯地震Ａ | 1% | 19% | 43% | 28% | 7% | 2% |
|  | (72) | (1350) | (3065) | (1996) | (507) | (167) |
| 上町断層帯地震Ｂ | 1% | 18% | 30% | 28% | 19% | 4% |
|  | (88) | (1270) | (2124) | (2021) | (1359) | (295) |
| 生駒断層帯地震 | 1% | 11% | 23% | 30% | 27% | 9% |
|  | (75) | (802) | (1615) | (2117) | (1928) | (620) |
| 有馬高槻 断層帯地震 | 0.4% | 6% | 21% | 21% | 17% | 35% |
|  | (30) | (394) | (1520) | (1499) | (1224) | (2490) |
| 中央構造線 断層帯地震 | 0.1% | 9% | 23% | 22% | 26% | 20% |
|  | (7) | (650) | (1629) | (1562) | (1893) | (1416) |
| 東南海・南海地震 | 0% | 0% | 3% | 42% | 37% | 18% |
|  | (0) | (0) | (247) | (2976) | (2675) | (1259) |

（　）内は500mメッシュ数，総数＝7157

# Text boxes

図2-16　ステップ3の地震動予測結果〔上町断層帯地震Ａ〕

-38-

破壊開始点

図2-17　ステップ3の地震動予測結果〔上町断層帯地震Ｂ〕

-39-

破壊開始点

図2-18　ステップ3の地震動予測結果〔生駒断層帯地震〕

-40-

破壊開始点