## Slide 1: 平成２９年度大阪府環境放射線監視結果等について
大阪府危機管理室防災企画課

## Slide 2: 大阪府のH２９年度監視結果について
１ 空間放射線
（１）空間線量率（γ線）
（２）積算線量
（３）中性子線量率
２ 環境試料
（１）-１ 大気浮遊じん中の全α・β放射能濃度
-２ 大気浮遊じん中のγ線放出核種
（２）環境試料中の全β放射能濃度
（３）環境試料中の核種濃度（γ線放出核種）
（４）環境試料中の核種濃度（トリチウム及びウラン）

## Slide 3
大阪府のH２９年度監視結果について
１ 空間線量率（γ線）
２

## Slide 4
（１）空間線量率（γ線）
①月間平均値
Ｈ29年度

## Slide 5
（１）空間線量率（γ線）
②１時間値（月別・地域別の最大値）
Ｈ29年度

## Slide 6
（１）空間線量率（γ線）
③１時間値の「平常の変動幅」上限値超過件数
各測定地点において、最大値が観測された時間帯や平常の変動幅の上限を超えた時間帯に降雨が観測されていることから、空間線量率の増加は降雨による自然放射線レベルの変動が原因であると考えられます。
②表Ⅰ－３の表下に注釈として
「平常の変動幅」上限値を上回った原因：降雨による（「表Ⅲ-1」～「表Ⅲ-3」・・・・・参照）
考察（報告書３ページ）

## Slide 7
（１）空間線量率（γ線）
④１時間値の「平常の変動幅」の下限値を下回った件数
６

## Slide 8
（２）積算線量
（３）中性子線量率
測定値（1時間値）は全て検出限界値（10nSv/h）を下回っていました。
考察（報告書４ページ）
測定値は過去の値と同水準であり、自然放射線レベルであると考えられます。
考察（報告書４ページ）

## Slide 9
大阪府のH２９年度監視結果について
２ 環境試料
８

## Slide 10
（２）-1 大気浮遊じん中の全α・β放射能濃度
①月間平均値
各測定地点の月間平均値は下表のとおりで、若干の変動が認められますが、自然放射能レベルの変動の範囲内であると考えられます。
考察（報告書４ページ）
Ｈ29年度

## Slide 11
（２）-1 大気浮遊じん中の全α・β放射能濃度
②月別最大値
Ｈ29年度

## Slide 12
（２）-1 大気浮遊じん中の全α・β放射能濃度
②「平常の変動幅」を外れた件数と要因

## Slide 13
１２
（２）-1 大気浮遊じん中の全α・β放射能濃度
②考察
各測定地点の月間最大値は下表のとおりで、若干の変動が認められますが、全α及び全β放射能濃度の相関関係やγ線放出核種濃度の測定結果から、気象要因（風速等）による自然放射能レベル内の変動であると考えられます。
考察（報告書５ページ）

## Slide 14
（２）-2 大気浮遊じん中のγ線放出核種濃度
セシウム１３７等の人工核種は検出されませんでした。
考察（報告書６ページ）
大気浮遊じん中セシウム濃度 （mBq/m3）

## Slide 15
（３）排水・底質中の全β放射能濃度
近畿大学原子力研究所前マンホールの排水試料の測定値は、東大阪市地域の平常の変動幅の上限値を超過しましたが、自然の放射能の変動と考えられるレベルで、原子力施設の異常もないことから、原子力施設の寄与はないと判断されます。
考察（報告書６ページ）

## Slide 16
（４）環境試料中のγ線放出核種濃度
①土壌中のセシウム１３７濃度

## Slide 17
（４）環境試料中のγ線放出核種等濃度
②排水中のセシウム１３７濃度
排水中セシウム濃度 （mBq/Ｌ）

## Slide 18
（４）環境試料中のγ線放出核種等濃度
③底質中のセシウム１３７濃度

## Slide 19
（４）環境試料中のγ線放出核種等濃度
熊取町地域、泉佐野市地域及び東大阪市地域で採取した環境試料（土壌、農作物（米）、農作物（キャベツ）、指標生物（ツバキ）、陸水、排水、底質）を分析した結果、セシウム137以外のγ線放出核種は検出されませんでした。下表のとおり、土壌から微量のセシウム137が検出されましたが、濃度は平常の変動幅の範囲内で非常に低いことから、主に過去の核実験等の影響が残っているためと考えられます。
考察（報告書６ページ）

## Slide 20
（５）環境試料中の核種濃度（トリチウム及びウラン）
トリチウム及びウランの濃度についても、平常の変動幅の範囲内で非常に低いことから、自然放射能レベルであると考えられます。
考察（報告書７ページ）

## Slide 21
【府内原子力施設の再開について】
平成29年度上半期に近畿大学原子力研究所及び京都大学原子炉実験所の試験研究炉が約3年ぶりに運転を再開しましたが、固定観測局の測定値に異常は見られませんでした。
①4月12日 近畿大学原子力研究所（UTR－KINKI)
②6月21日 京都大学原子炉実験所（KUCA）
③8月29日 京都大学原子炉実験所（KUR)
考察（報告書8ページ）

## Slide 22
【府内原子力施設における事故等について】
平成29年度上半期に府内原子力施設において、以下のとおり3件の事故等がありました。
①8月10日 原子燃料工業㈱熊取事業所
第2加工棟における酸化ウラン粉末の漏えい
②8月25日 京都大学原子炉実験所
KUCAスタックダストモニタのろ紙送りの不調
③9月20日 京都大学原子炉実験所
KURにおける重水漏えい
３件とも、原子力規制委員会が周辺環境への影響は
なかったと評価したことを確認しました。
考察（報告書13ページ）

## Slide 23
nSv/h
注釈
※ モニタリングポストはnGy/h（ナノグレイ毎時）で測定されていますが、
本ウェブサイト上では、1nGy/h（ナノグレイ毎時）＝1nSv/h（ナノシーベルト毎時）
と換算して表示しています。
【空間線量率（γ線）の単位表記について】
環境放射線監視結果報告書については、従来どおりGy（グレイ）表記

## Slide 24
監視結果のまとめ
本報告書は平成29年度（平成29年4月～平成30年3月）に実施した府内原子力施設周辺における環境放射線の監視結果を取りまとめたものです。
平成29年4月に近畿大学原子力研究所、6月及び8月に京都大学原子炉実験所（＊）の試験研究炉が約3年ぶりに運転を再開しましたが、空間線量率（γ線）及び環境試料中の放射能濃度は、いずれも過去の測定結果と同程度で非常に低く、中性子線量率は全て検出限界値未満でした。また、府内の各原子力施設が実施した排気口・排水口における放射性物質の測定値も非常に低水準でした。
環境試料の測定では、土壌から微量のセシウム137が検出されましたが、主に過去の核実験等の影響が残っているためと考えられます。
以上の結果、検出された放射性物質は人体に影響を与えない程度のものでした。 （＊）平成30年4月より京都大学複合原子力科学研究所に組織名称を変更
報告書２ページ上部