管理有害物質及び基準値

| 分 類 | 項 目 | 含有量基準（指定基準） （mg/kg） | 溶出量基準（指定基準） （mg/L） | 第二溶出量基準 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管 理 有 害 物 質 （府条例） | 特 定 有 害 物 質 （土壌汚染対策法） | 揮発性有機化合物 （第１種特定有害物質） | 四塩化炭素 | ――― | 0.002以下 | 0.02以下 |
|  |  |  | １,２－ジクロロエタン | ――― | 0.004以下 | 0.04以下 |
|  |  |  | １,１－ジクロロエチレン （塩化ビニリデン） | ――― | 0.１以下 | １以下 |
|  |  |  | シス－１,２－ジクロロエチレン | ――― | 0.04以下 | 0.4以下 |
|  |  |  | １,３－ジクロロプロペン （D-D） | ――― | 0.002以下 | 0.02以下 |
|  |  |  | ジクロロメタン （塩化メチレン） | ――― | 0.02以下 | 0.2以下 |
|  |  |  | テトラクロロエチレン （パークロロエチレン） | ――― | 0.01以下 | 0.1以下 |
|  |  |  | １,１,１－トリクロロエタン | ――― | 1以下 | 3以下 |
|  |  |  | １,１,２－トリクロロエタン | ――― | 0.006以下 | 0.06以下 |
|  |  |  | トリクロロエチレン | ――― | 0.03以下 | 0.3以下 |
|  |  |  | ベンゼン | ――― | 0.01以下 | 0.1以下 |
|  |  | 重金属等 （第２種特定有害物質） | カドミウム及びその化合物 | カドミウム150以下 | カドミウム0.01以下 | カドミウム0.3以下 |
|  |  |  | 六価クロム化合物 | 六価クロム250以下 | 六価クロム0.05以下 | 六価クロム1.5以下 |
|  |  |  | シアン化合物 | 遊離シアン50以下 | シアンが検出されないこと | シアン1以下 |
|  |  |  | 水銀及びその化合物 | 水銀15以下 | 水銀0.0005以下 | 水銀0.005以下 |
|  |  |  |  | うちアルキル水銀 |  | 検出されないこと | 検出されないこと |
|  |  |  | セレン及びその化合物 | セレン150以下 | セレン0.01以下 | セレン0.3以下 |
|  |  |  | 鉛及びその化合物 | 鉛150以下 | 鉛0.01以下 | 鉛0.3以下 |
|  |  |  | 砒素及びその化合物 | 砒素150以下 | 砒素0.01以下 | 砒素0.3以下 |
|  |  |  | ふっ素及びその化合物 | ふっ素4000以下 | ふっ素0.8以下 | ふっ素24以下 |
|  |  |  | ほう素及びその化合物 | ほう素4000以下 | ほう素1以下 | ほう素30以下 |
|  |  | 農薬等 （第３種特定有害物質） | シマジン（CAT） | ――― | 0.003以下 | 0.03以下 |
|  |  |  | チウラム | ――― | 0.006以下 | 0.06以下 |
|  |  |  | チオベンカルブ （ベンチオカーブ） | ――― | 0.02以下 | 0.2以下 |
|  |  |  | ＰＣＢ （ポリ塩化ビフェニル） | ――― | 検出されないこと | 0.003以下 |
|  |  |  | 有機りん化合物 （パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。） | ――― | 検出されないこと | 1以下 |
|  | ダイオキシン類 | 1000pg-TEQ/g以下 | ――― | ――― |

（注） mg/kg（土壌1キログラムにつきミリグラム）     mg/L（検液1リットルにつきミリグラム）

pg-TEQ/g（土壌1gにつきピコグラム〔2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン毒性換算値〕）