都市計画（道路）見直しの基本方針

平成２３年３月

大　阪　府

目　　次

はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

第１章

都市計画道路見直しの背景　　　　　　　　　　　　　　　　　4

１－１ 都市計画道路とは　　　　　　　　　　　　　　 4

１－２ 都市計画道路の見直しの背景                   4

- 「人口増加、拡大型社会｣から

「人口減少、成熟型の社会」へ           4

- 公共投資の制約                              10

- 拡大型から集約連携型都市構造への転換       11

第２章

都市計画道路の現状                                       12

２－１整備・未着手の状況                           12

２－２計画決定及び事業化の推移 　                  13

第３章

都市計画道路見直しの必要性                               14

３－１都市計画道路見直しの必要性                   14

３－２見直しの意義                                 16

３－３見直しの効果                                 17

- 土地利用・土地の流動性が高まる              17

- 住宅使用期間の長期化　　　　　　　          17

３－４訴訟事例                                     19

第４章

都市計画道路見直しの基本方針                             20

４－１ 見直しの視点                                22

４－２ 見直しのパターン及びその内容                29

４－３ 見直しの時期                                32

第５章

都市計画道路見直しの進め方                               33

５－１ 見直しの流れ                                33

５－２ 見直し手続きにおける留意事項                36

- 住民等の合意形成                            36

- 変更理由等の明確化                          36

５－３ 判断資料                                    37

５－４ 本方針の運用について                        39

はじめに

都市計画は、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びに適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定められ、都市計画道路はこれらの理念のもとで定める都市施設の一つである。

大阪府における都市計画道路はこれまで、高度経済成長期の急激な都市の拡大等に対処するため、昭和30年代から40年代前半にかけて数多く計画決定されてきた。

しかしながら、その後の経済の状況による財政の制約により、都市計画道路の整備ペースも急激に鈍化した結果、未着手の都市計画道路が数多く存在しており、また、その期間も長期化している。

その一方で、大阪府はこれまで経験したことのない人口の減少が予測され、少子高齢化などが進みつつある。

このような中、今後は量的な拡大と充足を追及してきた社会に対して、成長によって得た豊かさを維持しつつ、効率的・効果的な選択と集中により質的充実を図っていく必要性が高まっている。

こうした今後の社会の潮流を踏まえると、将来の都市づくりの方向性と整合した都市計画道路のあり方を検討する時期にきていると思われる。

本都市計画道路の見直しの基本方針は、この様な状況を踏まえ、都市計画決定後長期にわたり事業着手がなされていないものについて、計画の必要性、事業の実現性を再点検し、計画の「存続」「変更」「廃止」の方向性を決定するための基本的な考え方を示すものである。

第１章 都市計画道路見直しの背景

１－１ 都市計画道路とは

都市計画道路は、都市の骨格を形成し、安心で快適な都市生活と機能的な都市活動を確保する都市交通における最も基幹的な都市施設として、都市計画法に基づいて都市計画決定された道路である。

都市計画道路は、主に以下のような機能を有している。

■ 都市における人や物資の円滑な移動を確保するための交通機能

■ 避難や救援のための通路及び、延焼を防止するための防災空間機能

■ 沿道の土地利用のための出入り、駐停車などの沿道サービス機能

■ 都市の骨格を形成し、街区を構成するための市街地形成機能

■ 公共交通や供給処理施設などの収容空間機能

■ みどりの環境軸や日照などの都市環境保全のための環境空間機能

■ 都市景観の軸となるための景観形成機能

１－２ 都市計画道路の見直しの背景

- 「人口増加、拡大型社会｣から「人口減少、成熟型の社会」へ

【人口】

今後本格的な人口減少・少子高齢社会の到来を迎え、大阪府においては2035年には現在の人口と比較して、１３％（約117万人）も減少すると見込まれており、将来の人口の減少は、将来交通需要に対して大きな減少要因となるものと考えられる。

人口の内訳を見てみると、生産年齢人口（15歳以上65歳未満）については、１９９５年以降は年々減少してきており、２０１０年以降は戦後最低水準の生産年齢人口へと推移し、２０３５年には全体の５６％ ４２７万４千人と現在（2010年）の５６３万６千人から１３６万人も減少することから、都市計画道路の量的拡充の必要性は低下していくものと考えられる。

一方、老年人口は長期的・継続的に増加の一歩を辿るため、今後の都市計画道路には、安全・安心で快適な移動空間機能の確保など質の高い都市施設としてのニーズが求められている。

図表1-1　大阪府の人口推移

出展：「大阪府の将来推計人口の点検について」より（大阪府企画部）

千人

13%減

117万人減少

図表1-2　大阪府の生産年齢、老年、年少人口推移

生産年齢人口

老年人口

年少人口

出展：「大阪府の将来人口の点検について」（大阪府企画部）

及び国立社会保障・人口問題研究所資料より

また、高度経済成長期に地方部からの流入による都市化が進展したため、市街地内における人口が増加したが、近年の経済成長の鈍化により、人口推移は横ばいから減少局面に転じようとしている。特に、郊外部の住宅開発地においては、市街地全体の人口変動に先駆けて減少がすでに始まっている傾向が見受けられる。

図表1-3　市街化区域内人口密度の経年変化

出展：市街化区域面積は都市計画年鑑、人口は国勢調査より算出

そのため、今後まちづくりの方向性は、集約連携型の都市構造をより意識し（図表1-4）、都市計画施設についてもこれらに沿った新しいあり方を検討していく必要がある。

図表1-4　郊外住宅地の人口推移

市人口：人

人：地区人口

出展：大阪府

人：地区人口

市人口：人

【自動車貨物輸送】

全国の自動車貨物輸送量の減少とともに、大阪府の自動車貨物輸送トン数は１９９０年頃から減少傾向である。

図表1-5　大阪府における自動車貨物輸送推移

出展：「自動車輸送統計年報」より（国土交通省）

千トン（全国）

千トン（大阪）

【旅客輸送】

全国の旅客輸送が微増しているなかで、大阪府の旅客輸送は生産年齢人口の減少とともに少しずつ減少傾向にある。

図表1-6　大阪府における旅客輸送人員推移

出展：「自動車輸送統計年報」より（国土交通省）

千人（全国）

千人（大阪）

（％）

出展：内閣府

図表1-7　実質ＧＤＰ成長率

【発生集中交通量の実績値と推移】

これまでは、右肩上がりの経済成長を前提として交通量を推定していたと考えられるが、①昨今の安定経済・人口推移から自動車貨物輸送や旅客輸送も減少し、②発生集中交通量についてもこれまでのセンサスをベースにした各々の予測（一部実績）値は徐々に下方修正されていることから、都市計画道路の必要性について改めて検証する必要が高いと考えられる。

図表1-8　発生集中交通量の推移（近畿版）

出展：大阪府

（1000T.E/日）

28.8%減

年

- H52年(2040年)の数値については、H42までの伸び率を勘案し設定

図表1-9　自動車走行台キロの推移（全国版）

※H52年(2040年)についてはH42年までの伸び率を勘案し設定

出展：国土開発幹線自動車道建設会議資料（国土交通省）より

- 公共投資の制約

厳しい財政状況が続く中、国や府の公共投資可能額は年々圧縮・抑制されてきており、今後も財政的な制約が更に続くものと考えられる。また、これまで高度経済成長と軌を一にして整備してきた社会基盤施設が一斉に更新時期を迎えることから、維持管理費の増大も避けられないため、今後は既存ストックの利活用やライフサイクルコストの縮減を図るなど、「選択と集中」による効率的な社会基盤施設の整備を図ることが求められている。

図表1-10　大阪府道路予算実績

出展：大阪府

65％削減

H22年度予算（当初）はH7年度予算の1/3に

H2              H7              H12             H17            H22

図表1-11　維持管理・更新費の推計

災害復旧費

今後の投資可能額の伸びを±０％で設定

出展：国土交通省

- 拡大型から集約連携型都市構造への転換

平成１８年７月の「成熟社会における大阪の都市づくりのあり方」に関する大阪府都市計画審議会答申で、鉄道駅を中心とした集約連携型都市構造の強化の方向性が示されており、平成１８年６月の社会資本整備審議会　都市計画・歴史風土分科会　都市計画部会　都市交通・市街地整備小委員会においても、同じような認識の下、「都市計画道路の必要性の検証と見直しに積極的に取り組むべき」という方向性も示されている。

第２章 都市計画道路の現状

２－１ 整備・未着手の状況

大阪府内（大阪市、堺市除く）の都市計画道路９９４路線、計画総延長約２０４０㎞のうち、整備済延長は１１７２㎞（５７％）、整備中延長は１５２㎞（８％）、未着手延長は７１６㎞（３５％）となっている。

この未着手路線５０２路線（区間）７１６㎞のうち、都市計画決定後３０年以上経過している路線は４５８路線（区間）６７８㎞（延長換算で９５％）を占めている。

都市計画決定からの経過年数が長期になるほど、全線のうち未整備の区間が占める割合が高くなる傾向がある。これは、右肩上がりの経済成長から安定・成熟型の社会への変化など社会経済情勢が変化した結果、決定当初の都市計画道路の整備の必要性や緊急性が乏しくなったためであると考えられる。

図表2-1　大阪府における都市計画道路の状況

716㎞

1172㎞

152㎞

出展：大阪府

路線数：994路線　　総延長2040㎞　（Ｈ22.4月現在）

図表2-2　未着手路線の経過年数別未着手路線延長

出展：大阪府

２－２ 計画決定及び事業化の推移

計画決定後３０年未満の都市計画道路については、未着手率が約１割であるが、計画決定後３０年以上経過している都市計画道路は、未着手率が約４割である。

又、都市計画道路の整備状況を計画決定時期別にみると、３０年～４０年経過する道路では未着手率が３割近くに達し、４０年～７０年前に計画決定された道路については、未着手率が４割以上となっている。

近年の財政状況を考慮すると、都市計画道路の計画延長がこのまま変わらないと仮定すると、都市計画道路全路線の整備が完了するまでには、更に今後１００年以上必要であると見込まれる。

図表2-3　決定年次別（１０年単位）路線延長

出展：大阪府（H22.4現在）

第３章 都市計画道路見直しの必要性

３－１ 都市計画道路見直しの必要性

大阪府では、長期間未着手となっている都市計画道路が地域に及ぼす影響を緩和するため、平成15年度から18年度にかけて、都市計画道路網を見直した。また、それに先立つ平成8年度には、土地の有効利用に資する観点から、都市計画施設等の区域内における建築制限を緩和し、木造、鉄骨造等の建築物については３階建てまで建築できるようになった。

しかしながら、前回の見直し以降、以下のような社会経済情勢の変化を受け、更なる都市計画道路の見直しを行う必要があるとの判断に至ったものである。

ⅰ）将来交通量推計（図表1-9）について、平成17年センサスに基づく交通需要推計による平成52年（2040年）の走行台キロの推計値＊1が、平成2年センサスに基づく交通需要推計による推計値＊2と比較して大きく下方修正され（17.3％減）、更に発生集中交通量推計（図表1-8）についても、平成17年センサスに基づく平成52年（2040年）の推計値＊1が、平成2年センサスに基づく推計値＊2と比較して大きく下方修正（28.8%減）された。

又、これまでの右肩上がりの予測から、今後は減少へ転じる予測へと見直された。
＊1 H17センサスによる推計の最終推計年次は平成42年（2030年）のため、それを外挿する方法で平成52年（2040年）の推計値を仮定した。
＊2 H2センサスによる推計の最終推計年次である平成22年（2010年）の推計値を使用した。

ⅱ）昨今の社会経済情勢から、今後は、拡散型から集約連携型の都市構造へと転換していく必要があり、都市計画区域マスタープランにおいて住宅系市街地の拡大は原則的に抑制することとしたところであり、そのため道路整備についても重点化を図り、整備効果の大きい路線へ投資を集中するとともに、都市計画道路の見直しについても積極的に取り組んでいくことが重要と考えられる。

【参考】

現在未着手となっている都市計画道路の延長割合 当初線引き時(S45) --- 市街化区域：約70％ 市街化調整区域：約30％ 現在 ---------------- 市街化区域：約80％ 市街化調整区域：約20％

ⅲ）都市計画における権利制限について受忍を考える際には、制限の内容と同時に制限が及ぶ期間が問題とされなければならないとした趣旨の最高裁補足意見が示された（後述）(H17.11.1　盛岡市における市道区域決定処分取消等請求訴訟)

交通需要予測の下方修正（右肩上りから減少へ転じる修正）

社会資本整備審議会の中間報告（H18.6）

「拡大型都市構造」から「集約型都市構造」

○「都市交通施策のあり方」の主要テーマにひとつである「道路整備の重点化「選択と集中」の中で、都市計画道路の見直しに積極的に取り組むべきこと等が示された。

成熟社会における大阪の都市づくりのあり方

（大阪府都市計画審議会答申）（H18.7）

都市づくりの目標の一つ：「緑に縁取られた集約・連携型都市構造」の強化

○蓄積された都市ストックを、誰もが利用しやすく快適な生活を支える都市空間への質的向上

○身近で用が足せる機能的な都市をめざすべき

前回の見直し（H15～H18）

裁判判例

制限の受忍に関しては、制限の期間も考慮されなければならない（H17.11）

都市計画変更は合理的な現状認識及び将来の見通しに依拠されたものでな

ければならない（H20.3）

- 必要性の再評価

- 実現性の評価（時間軸の導入）

図表3-1　見直しに至る経緯

３－２ 見直しの意義

これまでの都市計画道路の決定延長と決定年次を見てみると（図表3-2）、

戦後と高度経済成長期に数多くの都市計画が決定されていることがわかる。

また、未着手率についても、戦前のものも含めて、旧法時代の都市計画の方が新法後決定されたものより高いことがうかがえる。

これは、高度経済成長期に行われた都市計画は、急激な都市拡大による爆発的な人口増加、交通量の増大に迅速に対処するために、容量拡大を意図して行われたものの、その後の財政状況の変化等により、当時必要とされた計画の実現が十分になされなかったためと考えられる。

しかしながら、戦後の復興は既にその意義を失っていることや、成熟期に向かう今日の社会情勢を考慮すると、このような観点で決められた都市計画道路すべてが今後とも必要であるとは考えにくいと考えられる。

また、数十年前の古い都市計画道路は、歩道、幅員等について、現在の規格（道路構造令）に適合しないものも少なくない。

一方で、現在の交通混雑状況から判断するとネットワーク型の道路は今だ十分ではないともいえる。

このため、現在の都市計画道路が、今後想定する社会像に対して、量的、質的にどこまで必要かを検証し、時代に適合した都市計画道路の意義と整備目途を明確化し、不要な権利制限を解消することが重要である。

図表3-2　大阪府における年次別都市計画決定延長

（㎞）

旧都市計画法

未着手率＝641㎞/1580㎞＝41％

未着手率　＝75㎞/461㎞＝16％

新都市計画法　（線引き制度の導入）

戦前・戦後復興期

バブル経済期

出展：大阪府

高度経済成長期

３－３　見直しの効果

- 土地利用・土地の流動性が高まる

- 事業実施時期が明確になるため、建物の更新・建て替えの判断が容易となり、地権者の生活設計が立てやすくなる。

- 都市計画法第53 条の手続きが不要になる。
市街化区域では、制限がなくなることで、これまで以上に不動産取引などの土地の市場流通性が高まる可能性がある。

- 道路や周辺開発に対する住民の期待感に対する行政の説明責任が明確になる。

- 住宅使用期間の長期化
　都市計画制限の解除や事業目途の明確化により、住宅の使用期間の判断がつきやすくなるため、住生活基本法に定める長期優良住宅の普及につながりやすくなる。

- 我が国の平均住宅使用年数　３０年　⇒　４０年

- 中古住宅市場の拡大

図表3-3　既存住宅の流通シェアの国際比較

出展：国土交通省HPより

既存住宅の流通シェアの国際比較によると、我が国の既存住宅取引戸数は諸外国に比べ極端に低く、日本における住宅取引の９割近くが新築で占められている。

そのため、現在及び将来における国民の豊かな住生活を実現することを目的とした住生活基本法において、住宅の利活用期間が平成15年度で30年であったものを、平成27年度での目標を40年に設定するなど、長期優良住宅の普及促進を図ることとしている。

しかしながら、都市計画道路の見直しを積極的に行い、必要性と事業化の目途を明確に示さないと、住宅を使用できる期間がはっきりしないため、施主（地主）がコストの高い長期優良住宅（通常の１～２割高）の建設をためらいその普及に支障する可能性があると考えられる。

【参考】

住宅の建設費用及び性能強化費用 出展:国土交通省HP及び建設統計月報より

３－４訴訟事例

■最高裁判決（H17.11.1）盛岡市における市道区域決定処分取消等請求訴訟

（訴訟内容）

昭和１３年に都市計画決定された都市計画道路の区域内に土地・建物を所有する原告が、長年にわたり建築制限を受けたとして賠償等を求めた裁判。

（判決内容）

都市計画法第５３条の建築制限が課せられることによる損失については、一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲であることから、損失の補償請求はできない、との判決が出され、最高裁判所では上告が棄却されたが、以下のような補足意見が提示されている。

建築制限は、都市計画の実現を担保するために必要不可欠であり，かつ，権利者に無補償での制限を受忍させることに合理的な理由があることが前提であり、「建築制限に対する受忍限度を考える際には、制限の内容と同時に、制限の及ぶ期間が問題とされなければならず、60年にわたって制限が課せられている場合に損失補償の必要はないという考え方は大いに疑問」

制限の受忍に関しては、制限の期間も考慮されなければならない

■最高裁判決（H20.3.11）伊東市における建築不許可処分取消請求訴訟

（訴訟内容）

都市計画法第53条に基づく都市計画道路の区域内における住民の建築許可申請に対する静岡県の建築不許可処分について、取り消し処分を求めた裁判。

（判決内容）

変更決定をするに当たって勘案した土地利用、交通等の現状及び将来の見通しは、都市計画に関する基礎調査の結果が客観性、実証性を欠くものであったために合理性を欠くものであったといわざるを得ない。本件変更決定は、そのような不合理な現状の認識及び将来の見通しに依拠してされたものであることから、法第６条第１項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果に基づき，都市施設が土地利用，交通等の現状及び将来の見通しを勘案して適切な規模で必要な位置に配置されるように定めることを規定する都市計画法第13条第1項第14号，第6号の趣旨に反して違法である。

都市計画変更は合理的な現状認識及び将来の見通しに依拠されたものでなければならない

第４章 都市計画道路見直しの基本方針

社会経済情勢の変化に伴い、都市計画道路の役割や必要性が変化していることから、今後の都市づくりの方向性を見据えながら、都市計画道路の必要性や実現性を多角的に検討し都市計画道路の見直しを行う必要がある。

実現性の期間については、今後の将来人口の減少等を踏まえると交通量は徐々に減少していくものと予測されるが、現時点においては、府内には依然として多くの交通渋滞があり、未だネットワーク型の道路は十分ではないため、今後も一定の時間をかけて交通容量を増やしていく必要がある。

この先、必要な交通容量と交通量が概ねつりあう時期を考慮すると30年程度は必要であると考えられる。

図表4-1　将来必要となる都市計画道路整備量イメージ

交通容量と整備量がつりあう時間（概ね30年）

図表4-2　ネットワーク機能の評価・確認イメージ

交通処理機能面からの見直しネットワーク（案）

将来予測交通量の配分による将来混雑度の評価

活力・競争力確保機能

ネットワーク機能

現在の計画上のネットワーク

※実現性の期間を30年とする考え方について

●必要な交通容量を確保するために必要な年数：概ね30年

将来人口及び将来発生集中交通量が減少していく中にあっても、今後とも必要とされる都市計画道路を現在の財政状況を前提に整備し続けた場合の需要バランスがとれるまでに必要となる年数を算出した。

都市計画道路（㎞）

総延長　　　L＝2040㎞

整備済延長　LP＝1172㎞

整備中・未整備延長

LF＝868㎞

発生集中交通量（千T.E/日）

H22　t22＝53282

H52　T22＝37949

低減率　ｋ＝0.71

今後の減少期における必要延長

LN＝L×ｋ

＝2040×0.71＝1448㎞

不足している延長

Ln＝LN－LP

＝1448－1172＝276㎞

現在の整備速度

Ｖ＝8.5㎞/年（過去3年平均）

以上より、概ねの整備期間を算出すると

Tｔ＝Ln/V＝276/8.5≒32年

発生集中量の推移

28.8％減

●住宅の建て替え

ローン借り入れ年齢

住宅ローンの借り入れは圧倒的に30代が多く、現在から見て30～35年後（定年後）にローンを返し終えたのちに、道路整備による移転が生じた場合、経済的な影響だけでなく、精神的にも負担が大きいことからも、事業目途を30年度程度迄に設定しようとするものである。

出展：住宅金融公庫資料より

●法令等に定める土地に関する権利規定

①借地権の存続期間は30年

②生産緑地の土地の買い取り申し出、行為制限を解除できる期間は30年

等、将来の土地利用を予測できる範囲は概ね30年と考えられることから、この期間を実現性の目安として設定

４－１ 見直しの視点

「大阪府国土利用計画（第四次）」や「都市計画区域マスタープラン」

「成熟型社会における大阪の都市づくりのあり方」に位置付けられている以下の観点に基づき、見直しの基本方針を検討する。

国土利用計画は平成22年10月に第四次の改定がなされ、「にぎわい・活力」、「環境・景観」、「安全・安心」の観点から土地利用の「将来像」を設定し、その実現に向け取り組むべき「基本方針」を示している。

また、新たな都市計画マスタープランは、大阪府国土利用計画（第四次）の基本理念を踏まえ、平成32年(2020年)を目標年次として、土地利用に関する方針をはじめ、都市施設、都市防災、都市環境等に関する方針を定めている。

【国土利用計画】

【都市計画区域マスタープラン】

○交通施設の都市整備方針

■公共交通を中心としたまちづくり

■駅への多様なアクセス確保

（歩道整備、自転車走行空間の確保、バリアフリー化等）

■高速道路へのアクセス道路の整備促進

■既存ストックの活用等による効率的なネットワーク強化

○都市防災に関する方針

■避難地避難路等の地区防災施設の整備促進

○都市環境に関する方針

■環境負荷の少ない集約連携型都市構造の強化

（公共交通機関の利用促進）

以上のような上位計画の方針を受け、今後の成熟型社会に向けた対応として、これまでの成長社会に対応した住宅系市街地の拡大の方針を転換し、拡大を抑制することを基本とすることや、人口減少社会にあっても競争力を確保し、活力を維持するための視点を一層強化する必要がある。

そのためには、産業を集積させ物流機能を強化する視点や集約・連携型の都市構造を一層強化するために、公共交通の利便性の向上、駅周辺の都市機能の再生の視点が必要である。

更に、都市魅力を高める観点から低炭素社会の実現、みどり空間の確保等の都市環境に関する視点、都市防災や高齢化社会への対応として安全・安心を確保する視点も重要である。

このような視点から都市計画道路の見直しにあたって、留意すべき目指すべき将来像、集中と選択の方向性は以下のとおりとする。

○活力・競争力のある都市の形成

●次世代産業の誘致・集積

●物流機能の強化

○集約・連携型都市構造の強化

●鉄道駅を中心とした都市機能の維持・強化

○環境負荷の小さい都市の形成

●駅へのアクセス機能強化による公共交通機関の利用促進

●緑陰に覆われた多様な街路空間の形成

○安全で安心な都市の形成

●充実した歩行空間や自転車走行空間の確保

●災害時の円滑な救護・救援機能の強化

以上から、都市計画道路の見直しにあたり評価する機能・項目は以下のとおりとする。

【必要性】

- 今後の都市づくりの方針との整合性

② 交通処理機能

- 交通安全機能

- 防災機能

- 市街地形成機能

- 環境形成機能

⑦ 代替機能となる路線の存在

【実現性】

⑧ 公共投資額からの実現性

⑨ 支障物件や道路構造上の問題からの実現性

⑩ 事業に対する期待度や合意状況からの実現性

【必要性】

- 今後の都市づくりの方針との整合性（都市計画区域マスタープラン）

路線整備の必要性について、今後の都市づくりの方向性である拡大型から集約連携型の都市構造への転換方針との整合が図れるかどうかを評価する必要がある。

市街化調整区域での新たな道路整備は、開発抑制の方向の下では、その必要性が高くないこと、更に、道路整備によって沿道に不必要な開発を招く恐れがあることから十分に検討する必要がある。

- 交通処理機能に対する評価

【広域幹線】

物流拠点や産業拠点へのアクセス等の物流機能の向上に大きく資する路線であるかどうか、高速道路へのアクセス機能を有し、国土軸とのアクセス改善に貢献できる路線であるかどうか、大阪府域や関西圏域の広域交通の処理機能を担う路線であるかどうか、隣接都市間相互の円滑な交通処理機能の改善効果が高い路線であるかどうかについて評価する。

【補助幹線】

地域の産業活動を支援するための自動車交通の円滑な処理とあわせて、府民生活にとって必要な地区内における自動車交通の円滑な処理が必要な路線かどうかについて評価する。

- 交通安全機能に対する評価

自転車歩行者交通の需要が高いと考えられる路線であって、現状では歩道が狭い又は整備されていないなど計画道路を整備することによって歩行者や自転車の安全性が向上する路線かどうかを検討する。また、計画幅員で、現在の基準上必要な自転車道や歩道の幅員を確保できるかどうか、更に徒歩や自転車による駅へのアクセス機能等、公共交通の利用を促進し、駅を中心した集約・連携型の都市形成に貢献する道路であるかどうか、なども評価する。

- 防災機能に対する評価

【広域幹線】

評価対象路線が、地域防災計画に位置付けられているか、広域防災拠点へのアクセスなど災害発生時における救助・救急・医療・消火活動及び避難者への緊急物資の供給等に必要な人員及び物資等の輸送を行うことが想定された道路であるか、広域緊急交通路のバイパスとして計画されているかどうかに加え、下記の補助幹線と同等の防災機能を有するかどうかを路線毎に評価する。

【補助幹線】

評価対象路線が、各地の防災拠点や大規模病院、避難地を連絡する機能を有するかどうか、広域緊急交通路にアクセスしているかどうか、建物の倒壊等による道路の閉塞を防止し避難路の確保や、消防活動困難区域を解消する機能をもつかどうか、延焼を遮断する幅員を持っているか、について路線毎に評価する。

- 市街地形成機能の評価

評価対象路線が、今後、市街化を図る区域内で都市的土地利用を誘導し、市街地を形成する機能を持つか、又は、都市計画道路と密接に関連する具体的な市街地整備等の面的整備の予定がある道路であるかどうか、駅周辺において都市機能を集約する等、集約連携型都市構造の形成に貢献する道路であるかどうか、更に具体的な収容施設が想定されているかどうか等について路線毎に評価する。

- 環境形成機能に対する評価

「みどりの大阪推進計画」に基づく「みどりの風促進区域」の候補となり得る路線か、市町村が策定する「緑の基本計画」で環境機能強化路線としての位置付けがあるかどうかを路線毎に評価する。

また、駅へのアクセスとして自転車や公共交通機関の利用が促進され、環境負荷の少ない都市構造の形成に資する路線であるかどうかも路線毎に評価する。

【参考】

みどりの風促進区とは 府民が実感できるみどりの創出にむけて、主要道路等の都市施設等を軸に沿線の民地も含めて厚みと広がりのあるみどり豊かなセミパブリック空間を重点的に創出する区域。 指定路線の考え方 ・緑被率の低いエリアを貫く幹線道路 ・ヒートアイランド対策重点区域内にある幹線道路等

- 代替機能となる路線等の存在の評価

「交通処理機能」「交通安全機能」「防災機能」「市街地形成機能」「環境形成機能」について、見直し対象路線（区間）と同等の機能を有する現道又は、代替事業の計画が存在するかどうかを評価する。

【実現性】

実現性については、⑦財政面からみた公共投資可能額のほか、⑧事業を実施する上で支障となる地形地物等の物理的な状況、⑨地域の整備に対する期待度、合意形成状況等について評価する。

- 公共投資可能額からの実現性に関する評価

限られた公共投資可能額をできるだけ有効に活用し、効率的・効果的に都市計画道路を整備する必要があることから、対象路線の整備優先度と概算整備費用から現在の投資余力を前提として、概ね30年以内に整備に着手できるかどうかの目途について評価する。

- 支障物件・道路構造上の問題（計画の実現に支障となる要因があるかどうか）の評価

評価対象路線が、現状において以下のような課題を有しているかどうかについて評価する。

■補償の対象となる物件の多寡や集合住宅、大規模工場などの支障物件の状況、移転や代替地の要否等、事業実施の難易度が高い。

■都市計画道路が歴史的文化遺産や神社、仏閣等の敷地内を通過しており、それらを保存しつつ道路整備を実施することが困難である場合等。

■現計画で整備すると鉄道との交差等の縦断的な制約から沿道利用に著しく支障が生じ、現位置では問題の改善が困難である場合等。

- 事業に対する期待度や合意状況からの実現性

都市計画道路の整備には地域の理解と協力が必要であり、事業に対する期待度や地域の合意形成など、地域がどのように考えているのか（存続・変更・廃止等）について評価の対象とする。

図表4-3　見直しにおける必要性、実現性のイメージ

実現性

実現性

必要性

廃　　止

存　　続

再検討

①都市づくりの方針との整合性

必要性

必要性低い　かつ　実現性低い

必要性高い　しかし　実現性中（30年以降）

④市街地形成機能

●駅周辺への都市機能集約に

対する貢献機能

●具体的な市街地整備予定の有無

●市街化を図る区域での都市的土

地利用の誘導機能

●具体的な収容施設の有無

⑦代替機能となる路線の存在

②～⑥の機能を有する代替道路（計画）の存在有無

⑥防災機能

●広域緊急交通路のバイパス

機能・アクセス機能

●延焼遮断機能

●消防活動困難区域解消機能

●避難機能

●事業に対する期待度や

地域の合意形成状況

事業に対する期待度や合意状況

●補償の対象となる物件

の多寡や集合住宅等の

立地状況

●寺社仏閣や地形上の制

約の有無

●縦断線形等による沿道利用の支障の有無

支障物件や道路構造上の

問題からの実現性

●現在の投資余力を前提

として概ね30年以内に

おける整備の可能性

公共投資額からの実現性

⑤環境形成機能

●みどりの環境軸機能

●公共交通利用促進機能

③交通安全機能

●歩行者等の安全性の確保

●自転車や徒歩による駅への

アクセス機能

※【都市計画区域マスタープランによる方針】

原則として市街化区域への編入は抑制する。

市街化区域に在するか、市街化調整区域に在するか

●物流拠点、生産拠点への

アクセス

●高速道路ICへのアクセス

●府県間道路

●混雑度の改善効果

②交通処理機能

交通安全機能

防災機能

を有するものは存続

必要性高い　かつ　実現性高い

（30年以内）

物流拠点・生産拠点へのアクセス機能

高速道路ＩＣへのアクセス機能

府県間道路としての機能

関連開発事業等の有無

広域幹線道路の混雑度の改善効果

地域内の混雑度の改善効果

配置バランスの適否

代替路線の存在の有無

ボトルネック箇所の存在の有無

交通安全機能

防災機能

現道における歩道の有無

歩道整備に関する計画の有無

公共交通の円滑化を促進し歩行者等による駅へのアクセス機能

通学路指定の有無

延焼遮断機能

道路の閉塞を防止し、避難路を確保できる機能

防火・準防火地域指定の有無

防災拠点、避難地、救命救急Ｃ等へのアクセス機能

広域緊急交通路のバイパス機能

消防活動困難地解消に寄与

市街地形成機能能

広域緊急路へのアクセス機能

都市的土地利用・誘導機能

具体的な市街地整備の予定の有無

駅周辺に都市機能を集約させることへの貢献機能

交通処理機能

ネットワーク機能

都市活力確保機能

密集市街地

環境形成機能

みどりの環境軸形成機能

低炭素型の都市形成支援機能

今後の都市づくり方針との整合

市街化区域内の都市機能への貢献度

具体的な収容施設の有無

必要性

図表4-4　必要性・実現性を確認する主なカルテ項目

実現性

計画決定後の経過年数

整備着手の目処（概ね30年以内）

物件の多寡や集合住宅、大規模工場の状況

沿道利用の支障の有無

用地取得・セットバックの状況

財政面

寺社仏閣や地形上の制約の有無高速道路ＩＣへのアクセス機能

関連事業の進捗度

支障物件・構造

進捗度

その他

地元からの要望状況

道路構造令との整合の有無

実現性

４－２見直しのパターン及びその内容

- 廃止（パターン①、②）

現在の混雑度、将来交通需要予測及び代替機能の存在等、都市計画道路の必要性の変化によって、適宜、都市計画道路の廃止を検討する。

■ 車線数の変更（パターン③）

現在の混雑度、将来交通需要予測や周辺で整備予定の代替機能をもつ道路の存在等によって、車線数の変更（４車線→２車線）の必要性を検討する。

- 幅員の変更（ⅰ）（パターン④）

計画道路内に、自動車専用道路や鉄軌道等の導入空間を有している路線については、当該導入機能の位置づけや実現性も考慮して必要な見直しを行う。

■ 断面構成の変更（パターン⑤）

高齢社会の到来等による歩行者空間の確保や環境対応型社会を見据えた自転車走行空間の確保、緑陰で覆われた街路空間の創出など、現在の車線機能の見直しに併せ、質的に充実した多様な街路機能について必要な見直しを検討。

■ 線形の変更（パターン⑥）

良好な街並みや歴史的資源を維持するため、或いは、線形の変更によってコスト縮減が図れるようなルートがある場合等については、線形の変更を検討する。

- 幅員の変更（ⅱ）（パターン⑦）

都市計画決定時の幅員までの必要性がなくなり、現状で機能が十分に発揮できる路線、又は、現道と歩道部分の幅員のみで足りる場合は、現道に合わせた幅員或いは現道と歩道に必要な幅員に変更する。

都市計画道路

車道

歩道

歩道

廃止

現道

①変更廃止　将来交通量の減少に伴うネットワークの変更

廃止

現道

現道

計画

廃止

計画

②変更廃止　代替機能の存在による計画の廃止

現道

現道

廃止

計画

代替道路（事業中）

代替道路

③変更　交通量減による車線数の変更

現道

現道

計画（4車線）

計画（2車線 幅員縮小）

２L

４L

④変更　自専道・鉄道等導入空間削除による幅員の変更

現道

計画（２車線）

自専道・鉄道廃止

２L

計画幅員縮小

自専道・鉄道導入空間

⑤変更　断面構成の変更

現道

計画

計画

自転車道・歩道

歩道

４L

２L

車道

車道

自転車道・歩道

歩道

⑥変更　歴史的資源の維持・確保のための線形変更

廃止

計画

現道

線形変更

⑦変更　幅員を現道に整合するよう変更

現道

２L

２L

都市計画幅員

都市計画幅員

４－３ 見直しの時期

都市計画道路の必要性や事業の実現性については、将来の社会経済情勢の変化や財政状況の変化に伴い、現在の予測を超えて異なっていく可能性があることから、見直しの時期については、定期的な見直しだけでなく、今後、随時情勢に応じて必要な見直しも併せて行う。

■定期的な見直し

都市計画基礎調査を踏まえ、都市計画道路の必要性や配置、規模等の検証を行う。

見直しの頻度は、社会経済情勢の変化に追随できるよう、概ね10年に一度を目途とする。

■必要に応じた見直し

社会経済情勢等の変化や大幅な財政状況の変化により、都市計画道路の必要性に変化が生じた場合は、適宜必要な見直しを実施。

図表4-3　都市計画道路見直しのイメージ

見直しの検討

（見直しの基本方針）

更なる見直し

新たな都市計画

都市計画の見直し

（廃止・変更・存続）

H23～H25

評価

都市計画基礎調査

事業の進捗度

財政状況

関連計画の状況　等

  - 都市計画道路見直しの進め方

５－１ 見直しの流れ

今後、この基本方針に基づき、個別路線毎に見直しカルテを作成し、関係部局（土木事務所含む）及び市町村と調整しながら変更や廃止の影響を詳細に検討し、「廃止」「変更」「存続」候補に分類する。

図表5-1　見直しフロー（広域幹線）

評価・検討の結果、「廃止」「変更」候補となった路線・区間については、地元の方々より幅広く意見をいただき、合意形成を図りながら、順次、都市計画変更手続きを進める。

図表5-2　見直しフロー（補助幹線）

図表5-3　都市計画変更の手続き（大阪府が実施する手続き（大阪府決定））

都市計画の告示・縦覧

法20

都市計画の決定

法18-3

国の同意

法18-2

都市計画審議会

都市計画（案）確定

法17

都市計画原案の告示・縦覧

国

（事前協議）

原　案　策　定

都市計画公聴会

地元説明会

素案確定説　明　会

庁内関係部局事前協議

国（下協議）

素案

都市計画道路見直し素案作成作業

○関係機関との協議

（市町村、交通道路室、土木事務所）

決裁

法16

市町村意見聴取

法18-1

政令市

法87条協議

５―２ 見直し手続きにおける留意事項

- 住民等の合意形成

未着手の都市計画道路については、長期にわたり建築制限がかけ続けられてきたことや、現行の計画線を前提とした土地利用が既に行われている場合もあるため、都市計画道路の見直しが地域住民に及ぼす影響は非常に大きいものがある。

従って、都市計画道路の「廃止」「存続」については、地域住民の合意形成を図ることが最も重要であるため、適宜地元説明会等を開催するなど、地域住民の理解を十分に得る必要がある。

特に、「存続」となった路線については、整備時期の見込みも含めその路線の必要性について理解を求めることが重要である。

- 変更理由等の明確化

都市計画道路の見直しの検討の結果、計画変更する場合は、それまで制限が課せられてきた地権者にはその制限がなくなり、一方では変更後の道路予定区域内の地権者には新たに制限を課すこととなる。

このため、変更を行う場合は、その必要性、見直しの効果等を沿道住民に十分に提示し、説明することが必要であり、当該地域におけるまちづくりの観点に加えて、将来の都市のあり方や広域的な将来交通需要等の観点からも、変更理由等を分かりやすく整理して提示することが必要である。

５－３ 判断資料

路線別現況把握資料

原　案　策　定

路線別見直し評価書資料

５－４ 本方針の運用について

○大阪府は、本方針に基づき、都市計画道路の見直しを行うものとする。

○市町村は、本方針を参考にして見直しを実施することが出来るものとする。

○本方針に基づき、廃止すべきと判断された路線については、その変更理由を明確にし、関係機関協議や地元説明等、見直しの手続きに入るものとする。

○本方針は、標準的な考え方を示したものである。このため、地域特性などを考慮し、柔軟に検討項目の調整や加除を行うことができるものとする。