平成26年度　再評価点検表（内部評価）

１事業概要

| 事業名 | 大和川水系千早川左支渓砂防事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部河川室河川環境課砂防グループ（連絡先 06‐6944‐9302） |
| 事業箇所 | 千早赤阪村大字千早 |
| 再評価理由 | 事業採択後10年継続中 |
| 目的 | 都市に直接的に土砂災害を及ぼす恐れのある渓流について、 砂防設備の整備を促進し、土石流等の土砂災害に備える。 |
| 内容 | 砂防えん堤 2（１）基 堤高 13.0ｍ（14.5ｍ） 堤高 11.0ｍ（－ｍ） 堤長 36.9ｍ（50.8ｍ） 堤長 31.0ｍ（－ｍ） |
| 事業費 （ ）内の数値は 計画時点（又は前回評価時点）のもの | 全体事業費：約4.5億円（約2.7億円）（国：2.25億円、府：2.25億円） （内訳）調査費等約0.3億円（約0.2億円） 【工事費の内訳】 用地費 約0.2億円（約0.3億円） 砂防えん堤工 約4.0億円（約2.2億円） 工事費 約4.0億円（約2.2億円） |
| 事業費の変更理由 | 【事業費変動要因の状況】 砂防えん堤の配置について事前評価時は渓流合流点下流と想定していたが、現地測量結果を基に施設配置検討を行った結果、各渓流毎に配置することになったため、事業費が2.7億円から4.5億円に増加した。 【他事業者との協議状況】 － |
| 維持管理費 |  |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事前評価時点H16 】 | 【再評価時点H26】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | 害発生の危険度 土石流危険渓流であり、 渓床には不安定土砂が堆 積しており、今後の降雨 による土石流発生の危険 度が高い。 保全対象 人家、消防団事務所を併設した指定避難所、郵便局 | 左記に同じ ・平成24年8月に『「今後の土砂災害対策の進め方」検討委員会』において、今後の土砂災害対策の進め方についてとりまとめた。 |  |
| 地元等の 協力体制等 | 地元要望があり、全面的な協力を得ている。 | 左記に同じ |  |
|  | 【事前評価時点H16】 | 【再評価時点H26】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | ［効果項目］ 人命保護 家屋被害軽減 公共・公益施設被害軽減 ［分析結果］ ・B/C=4.49 B=11.01 C=2.45 ［算出方法］ 国土交通省河川局砂防部 「土石流対策事業の費用便益分析マニュアル」 （平成12年2月） ［受益者］ 人家・避難所等の保全 | ［効果項目］ 先に同じ ［分析結果］ ・B/C=2.47 B=13.32 C=5.40 ［算出方法］ 国土交通省水管理・国土保全局砂防部「砂防事業の費用便益分析マニュアル」 （平成24年3月） ［受益者］ 人家・避難所等の保全 |  |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | ［効果項目］ 対策施設の整備により 土石流危険渓流の安全性が飛躍的に向上する ［受益者］ 人家・避難所等の保全 | ［効果項目］ 左記に同じ ［受益者］ 左記に同じ |  |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 完成予定年度 | ①平成 17年度 ②平成 17年度 ③平成 22年度 | ①平成 17年度 ②平成 17年度 ③平成 27年度 |  |
| ＜進捗状況＞ |  | ・全体 96％ （ 4.3億円／4.5億円） ・用地 100％ （ 0.2億円／0.2億円） ・工事 95％ （ 3.8億円／4.0億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家・避難所などの保全対象施設を未然に土石流から守る手法として、砂防えん堤の整備の必要性については変化がないため継続する。 |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | 工事の進捗は順調であり、平成27年度の完成を予定している。 以上のことから、本事業を継続する。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | 本渓流において土砂災害の被害を防ぐためには、砂防えん堤による対策以外に無いため、継続する。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 砂防えん堤の施工において樹木の伐採を伴うが、その範囲を最小限に止め、自然環境への影響を極力軽減する。 また、砂防えん堤が完成すれば、渓床・渓岸の浸食が防止されるため、堆砂敷より上流の樹木を保全できる。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | ― |
| その他 | 【上位計画】 「大阪府都市整備中期計画（案）改定版」(H24.3) |

６評価結果

| 評価結果 | ○継続 ＜判断の理由＞ 工事の進捗は順調であり、平成27年度の完成を予定している。また、事業の必要性については変化がないことから、継続する。 |
| --- | --- |