| 平成27年6月8日（月） 平成27年度 第2回 大阪府河川整備審議会 | 資料 1-2 |
| --- | --- |

樫井川水系河川整備計画

（変更原案）

平成27年 6月

－　目　　　次　－

第1章 河川整備計画の目標に関する事項	1

第1節 流域及び河川の概要	1

1. 流域の概要	1

2. 流域の特性	2

3. 河川の特性	6

第2節 河川整備の現状と課題	8

1. 治水の現状と課題	8

2. 河川の利用及び河川環境の現状と課題	9

第3節 流域の将来像	12

第4節 河川整備計画の目標	13

1. 洪水、高潮等による災害の発生の防止または軽減に関する目標	13

2. 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する目標	14

3. 河川環境の整備と保全に関する目標	14

4. 河川整備計画の計画対象区間	15

5. 河川整備計画の計画対象期間	15

6. 本計画の適用	15

第2章 河川整備の実施に関する事項	16

第1節 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要	16

1. 耐震・津波対策	16

2. 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持	17

3. 河川環境の整備と保全	17

第2節 河川の維持の目的、種類及び施行の場所	18

1. 河川管理施設	18

2. 許可工作物	19

3. 河川空間の管理	19

第3章 その他河川整備を総合的に行うために必要な事項	20

第1節 地域や関係機関との連携に関する事項	20

第2節 河川情報の提供に関する事項	20

# 河川整備計画の目標に関する事項

## 流域及び河川の概要

### 流域の概要

水系は、樫井川、の2河川からなる二級水系で、その流域は大阪府、、、和歌山県のにまたがり、流域面積は約59.56km2となっています。

樫井川は、その源を和歌山県紀の川市の山中に発し、北西方向に流下し、河口から上流約1.8kmで新家川と合流し泉南市において大阪湾に注ぐ、流域面積59.56km2、流路延長約24.9km（うち指定延長16.3km）の二級河川です（図-1.1参照）。

新家川は、その源を泉南市の山中に発し、北西方向に流下し、国道26号付近で樫井川と合流する、流域面積約11.70km2、流路延長約4.6km（うち指定延長4.4km）の二級河川です（図-1.1参照）。

樫井川下流部は、河口付近や国道26号沿いで工場や住宅が連たんしていますが、多くは農地を流下しています。中流部は住宅等が近接する箇所もありますが多くは農地を流下しています。上流部では山間部を流下し、温泉街のある渓谷、集落や水田が点在する里山を緩やかに蛇行を繰り返して流れています。

新家川は、住宅等が近接する箇所もありますが、多くは農地を流下しています。

図-1.1　樫井川流域図

### 流域の特性

#### 自然環境特性

##### 1)地形・地質

樫井川水系の地形は、上流域には和泉山脈があり、阪和自動車道を境に、その下流域には泉南台地が緩やかに広がり、新家川合流点付近から、大阪湾沿岸の平地に続きます。標高は、流域界をなす山稜が500～400m程度、丘陵地が300～100m、平地は50～5m程度となっています。

樫井川水系の地質は、上流部が和泉層群、中流部は領家帯の花崗岩質変成岩、下流部は大阪層群から構成されています。

##### 2)気候

気候は、温暖で降水量の少ない瀬戸内式気候に属し、流域に近接する大阪管区気象台熊取観測所における昭和56年から平成22年までの年平均気温は15.6℃と温暖で、年平均降水量は1,261mmであり、降水量を月別で見ると、梅雨期の6月が178mm、台風期の9月が152mmと多くなっています。

また、年平均降水量が全国平均（約1,700mm）と比較して少ないことから、流域内のため池は、昔から、灌漑用水を安定的に供給し、干ばつによる農作物の被害を軽減するという利水上の重要な役割を果たしてきました。

##### 3)自然環境

樫井川水系では、魚類は8科20種確認されており、樫井川の下流部では、河道内に形成された淵に、大阪府レッドリスト2014で準絶滅危惧に指定されているタモロコや、絶滅危惧Ⅱ類に指定されているミナミメダカ、回遊性のあるゴクラクハゼ等の魚が確認される一方、外来生物法により特定外来生物に指定されているブルーギルや要注意外来生物に指定されているタイリクバラタナゴも確認されています。上流部から中流部にかけてドンコ等が確認されています。

新家川では、上流部では、大阪府レッドリスト2014で絶滅危惧Ⅱ類に指定されているヌマムツ、下流部では、ヌマムツ、タモロコ、ミナミメダカの他、絶滅危惧Ⅱ類に指定されているドジョウ、準絶滅危惧に指定され、回遊性のあるウキゴリや、外来生物法により特定外来生物に指定されているカダヤシが確認されています。

また、底生生物は51科102種確認されており、大阪府レッドリスト2014で準絶滅危惧に指定されているヒラテテナガエビやヒメサナエが確認される一方、外来生物法により要注意外来生物のアメリカザリガニも確認されています。

植生は、流域全体にモチツツジ－アカマツ群集が分布しています。樫井川下流部の州にはアブラナ等、河道内及びその周辺ではタケ等の植生が繁茂しており、中流部の州にツルヨシ等が多く見られます。上流部は、国定公園に含まれる豊かな自然環境を有しており、犬鳴山周辺ではシラカシの自然林が見られます。標高の高い丘陵地から山間部にかけてはスギ､ヒノキ等が植林されています。また、大井関公園周辺にはソメイヨシノが植栽されています。

新家川では、アブラナやセイタカアワダチソウが河道内に多く見られます。

鳥類は、樫井川河口部が良好な餌場となっており、大阪府レッドリスト2014で絶滅危惧Ⅱ類に指定されているコアジサシや、準絶滅危惧に指定されているハマシギ、キアシシギ、トウネン、環境省レッドリストで絶滅危惧Ⅱ類に指定されているシロチドリ等が確認され、バードウォッチングの名所となっています。上流部から中流部にかけては、水際で水生昆虫を採餌するコチドリやタヒバリ等が見られます。

新家川では、河岸や周辺の林等で、アオサギ、ムクドリ、セグロセキレイ等を見かけることができます。

#### 社会環境特性

##### 1)人口

平成26年10月時点で、流域市町の人口は、泉佐野市が約9.9万人、泉南市が約6.3万人、田尻町が0.9万人となっています。また、世帯数は、泉佐野市が約4.0万世帯、泉南市が約2.3万世帯、田尻町が0.4万世帯となっています。平成7年頃から平成18年頃までは、関西国際空港や大阪湾ベイエリアの開発に伴う住宅開発の影響もあって人口は増加傾向にありましたが、田尻町を除き、近年はやや減少傾向です。

##### 2)産業

泉佐野市では、平成22年国勢調査時点の就業者人口は、卸売り、飲食店、サービス業等の第3次産業が72.5％、製造業等の第2次産業が24.8％を占め、農業等の第1次産業は2.7％となっています。同様に、泉南市では、第3次産業が71.1％、第2次産業が26.1％、第1次産業が2.8％、田尻町では、第3次産業が79.3％、第2次産業が18.2％、第1次産業が2.5％となっています。

樫井川の流域市町では、伝統的に優れた栽培技術で生産され、全国にも誇れる農産物が多くあります。泉佐野市、泉南市で主に生産されている大阪ふき、きゃべつ、泉州たまねぎ、泉州さといも、大阪ねぎ、泉佐野市で主に生産されている泉州みずなす、ずいき、大阪えだまめは、「なにわ特産品」)として選定されています。また、泉佐野市、泉南市、田尻町他が原産の泉州は、「なにわの伝統野菜」)として認証されています。果実については、約200年の歴史がある温州みかんの栽培が盛んであり、樫井川流域市町では、泉南市で主に生産されています。

また、樫井川河口部に隣接する漁港、田尻漁港では、いわし類、たこ類、いかなご、すずき類などの漁獲があり、いかなごのくぎ煮、あなご、だこは田尻町の特産品となっています。

工業については、繊維産業等が盛んです。泉佐野市では全国シェアの約半数を占める泉州タオル、泉南市ではペットボトルから再生された繊維を使ったエコ作業手袋が特産品となっています。

##### 3)土地利用

平成26年1月時点で、泉佐野市の土地利用は、宅地が約40％、農地(田及び畑)が約24％、山林が約18％、その他が約19％、泉南市の土地利用は、宅地が約38％、農地(田及び畑)が約27％、山林が約16％、その他が約18％、田尻町の土地利用は、宅地が約21％、農地(田及び畑)が約13％、山林が0％、その他が約66％となっています。

流域内の土地利用は、阪和自動車道から上流域は山地で、豊かな自然が残されています。中流域及び下流域では市街化区域が大半を占めていますが、沿川では比較的田畑が広がっています。平成6年から平成22年への土地利用の変化については、流域市町全体でみると、田畑が減少し、宅地が増加している傾向にあります。

##### 4)歴史・文化・観光

樫井川の周辺は、戦時中も大きな空襲を受けなかったため、多くの文化財があります。

樫井川流域には、府内有数の縄文時代の遺跡である遺跡、古墳時代の新家古墳群等の埋蔵文化財、熊野街道、神社（国指定重要文化財）等の歴史的地物・文化財があります。遺跡（国史跡）を中心とする日根荘の農村景観は、平成25年に大阪府で初めての「重要文化的景観」)に指定されました。

樫井川上流部には日本最古の霊場で知られるや、神社本殿が国指定重要文化財に指定されている神社があります。

流域の下流部にはや等の史跡、中流部にはや公園等の名所があります。また、樫井川上流部の温泉付近は渓流の自然を求めて多くの人が訪れます。平成26年8月には、府営公園として19番目の泉佐野丘陵緑地が開園しました。

また、観光資源としてまちの歴史をうかがわせる「レイクアルスタープラザ・カワサキ歴史館いずみさの」や「泉南市埋蔵文化財センター」があります。

##### 5)交通

流域内における交通は、大阪府と和歌山県を結ぶ形で鉄道や幹線道路が整備されています。鉄道はJR阪和線、南海本線が並走し、幹線道路は阪和自動車道、国道26号（第二阪和国道）、関西空港自動車道といった交通網が基幹を成しています。

### 河川の特性

#### 樫井川

##### 1）下流部（河口～までの約4.2kmの区間）

主に築堤区間であり、川幅が50～100mと広く、高水敷を有する複断面構造となっています。河床勾配は1/1000～1/400程度、河道内に発達した砂州には植生が見られ、高水敷も含めて緑の多い自然空間が形成されています（図-1.2写真①②参照)。河床材料は、シルト質砂が中心です。河口～までの約0.5㎞の区間は感潮区間となっており、高潮対策事業が完了しています。河口付近や国道26号沿いで家屋や工場等が連たんしていますが、多くは農地を流下し、広がりのある景観を呈しています。

##### 2）中流部（新兎田橋～までの約3.3kmの区間）

主に掘込区間であり、川幅が50m程度の単断面構造となっています。河床勾配は1/400～1/350程度、河道内に発達した砂州には植生が見られ、緑の多い自然空間が形成されています（図-1.2写真③④参照)。河床材料は、砂が中心です。一部では、家屋等が近接する箇所もありますが、多くは農地を流下し、広がりのある景観を呈しています。

##### 3）上流部（母山東橋～下流までの約8.8kmの区間）

掘込区間であり、山間部を流下しています。河床勾配は1/350～1/50程度、河床材料は岩が中心で、湾曲部内側で礫の堆積が見られます（図-1.2写真⑤参照)。温泉街のある渓谷、集落や水田が点在する里山を緩やかに蛇行を繰り返して流れています（図-1.2写真⑥参照)。

図-1.2　樫井川流域の現状

#### 新家川

主に掘込区間であり、川幅は30～10mで、単断面構造となっています。河床勾配は1/300～1/50程度で、河道内に発達した砂州には植生が見られます。一部では、家屋等が近接する箇所もありますが、多くは農地を流下し、広がりのある景観を呈しています（図-1.3写真①②参照)。河道内はコンクリートブロック積の護岸が目立ち、取水堰の影響による湛水が目につきます（図-1.3写真③参照)。

図-1.3　新家川流域の現状

## 河川整備の現状と課題

### 治水の現状と課題

樫井川の治水事業の沿革は、昭和27年7月の集中豪雨を契機に、河口～までの約4.3kmは、時間雨量50ミリ程度)の降雨による洪水を安全に流下させることができる河川整備を実施しました。また、昭和57年8月の台風10号により、流域近傍の熊取観測所で日雨量148mm、時間雨量27mmの降雨量を記録し、水害区域面積約1,000m2、床上浸水1棟の浸水被害等が発生しました。この洪水を契機に対策が進められ、河口～母山東橋上流までの約7.6㎞の区間は、時間雨量80ミリ程度)の降雨による洪水を安全に流下させることができる河川整備が完成しています。母山東橋上流～犬鳴大橋下流の約8.7kmの区間は、現状で、時間雨量80ミリ程度の降雨による洪水でも人命に影響を及ぼす浸水被害は想定されません。

また、昭和25年のジェーン台風を契機として、河口～江永橋までの約0.5㎞の区間において高潮対策を実施し、現在は伊勢湾台風級の超大型台風が大阪湾に最悪のコース（室戸台風、昭和9年9月、大阪湾通過経路）を通って満潮時に来襲したことを想定した高潮にも対応できる防潮堤防が完成しています。

河口部では、耐震性能照査の結果、上町断層等の直下型地震や東日本大震災を踏まえた南海トラフ巨大地震を受けても河川の平常時の最高水位）で沿川が浸水することは想定されず、また近い将来に発生が予測されている東南海・南海地震等の海溝型地震に伴うL1（レベル1）津波）に対しても浸水することは想定されません。

新家川については、昭和45年から河川改修に着手し、JR阪和線下流から新家川橋上流の約0.1㎞の区間を除き、樫井川合流点～までの約2.8㎞の区間は、時間雨量80ミリ程度の降雨による洪水を安全に流下させることができる河川整備が完成しています。なお、JR阪和線下流から新家川橋上流の約0.1㎞の区間では、洪水に対する安全性を向上させる必要があることから、現在、時間雨量80ミリ程度の降雨による洪水を安全に流下させることができる河川整備を実施しています。高野橋～合流点までの約1.6kmの区間は、現状で、時間雨量80ミリ程度の降雨による洪水でも人命に影響を及ぼす浸水被害は想定されません。

また、近年の地球規模の気候変動により計画を超える規模の降雨が発生する可能性が高まっていることから、農地の減少に伴う潰廃の可能性があるため池の保全を図るとともに、ため池の雨水貯留機能を活用した流域対策や、洪水が発生した場合に、速やかな避難を実現するための地先における洪水リスク情報の提供、住民主体の防災マップづくりへの支援、降雨や河川水位等の河川情報の提供等の取り組みが必要となっています。

### 河川の利用及び河川環境の現状と課題

#### (1)水質

樫井川の水質汚濁に係る環境基準は､兎田橋より下流はＥ類型（環境基準点：樫井川橋、環境基準値BOD）10mg/L以下）に、兎田橋より上流はＢ類型（環境基準点：兎田橋、環境基準値BOD3㎎/L以下）に指定されています。

樫井川橋地点のBOD値は、平成10年度には35.0mg/Lを記録しましたが、公共下水道の整備、各家庭・事業所等における負荷削減が進むことで、平成16年度以降は環境基準値を下回り、平成25年度には4.6mg/Lまで改善しています。一方、兎田橋地点のBOD値は、環境基準値を上回る年度が続いており、平成25年度には5.6mg/Lとなっています。

新家川では水質汚濁に係る環境基準は設定されていませんが、明治小橋地点でBOD値が3.3mg/Lとなっています。

平成25年度末時点での下水道普及率は、泉佐野市で36.0％、泉南市で54.1％、田尻町で97.5%となっています。

以上のことから、樫井川の水質は改善されているものの、兎田橋より上流で環境基準を達成しておらず、生物の生息や親水性の向上の観点から見ると、更なる改善が必要です。

#### (2)水利用

樫井川水系の河川水は、主に農業用水に利用されており、樫井川で19件、新家川で14件の灌漑用の水利権（慣行水利）が届出されています。取水堰は河道改修に伴い、一部は可動堰に改築されています。

樫井川水系では、これまでに大きな渇水被害は生じていませんが、安定的な水資源の確保に向け、今後も適正かつ効率的な水利用が図られるよう努める必要があります。

#### (3)空間利用

樫井川では、平成14年7月から「アドプト・リバー・プログラム」）の参加団体、地域住民等による清掃活動等が盛んに行われていますが、中流・上流部の活動地域では河道内への立ち入りが困難な状況となっており、地域住民のニーズに応じて河道内へのアクセスの改善を図る必要があります。

下流部では、高水敷を有しているものの目立った利用は見られないことから、地域住民のニーズに応じて高水敷の利活用を図る必要があります。

上流部では、渓谷美を活かした大井関公園があり、市民に親しまれています。

更に上流の犬鳴山温泉付近は、渓流の自然を求めて多くの人が訪れ、渓流釣りや水遊び等の水辺のレクリエーションの場として利用されています。

新家川では、河川管理用通路は生活道として利用されている箇所はあるものの、水辺には近づきにくい状況となっています。今後、河川空間の利用について地域住民のニーズに応じて実現に向けて検討する必要があります。

#### (4)自然環境

樫井川水系では、回遊性魚類を含めた多くの水生生物等が生息しており、現存する良好な自然環境について今後も保全する必要があります。特に樫井川では、井堰や落差工等の23箇所の河川横断工作物のうち、魚類等の遡上可能な河川横断工作物が4箇所、遡上困難な河川横断工作物が19箇所ある等縦断的な連続性が失われており、生物の移動を妨げているため改善する必要があります。樫井川の中流部や上流部および新家川の瀬や淵などの河川特有の自然環境が残る箇所については、今後の維持管理等の際には、それらの保全について配慮する必要があります。

#### (5)景観・親水性

樫井川の下流部から中流部及び新家川では、多くは農地を流下し広がりのある景観となっています。河道内に発達した砂州には植生が見られ、特に樫井川下流部では、泉南地域では数少ない高水敷を有する複断面構造となっており、高水敷も含めて緑の多い自然空間が形成されています。

樫井川の新兎田橋下流付近では、一部で親水性に配慮した護岸が設置されていますが、高水敷を有する河口～樫井川橋付近で、地域住民のニーズに応じて高水敷の利活用と合わせて、更に親水性の向上を図るなどの配慮が必要です。

樫井川の上流部では、山間部を流下し、温泉街のある渓谷、集落や水田が点在する里山を緩やかに蛇行を繰り返して流れています。大井関公園周辺にはソメイヨシノが植栽され、犬鳴山の渓谷とともに「大阪みどりの百選」)に選定され、多くの人々が訪れます。

## 流域の将来像

流域の将来像は、大阪府及び泉佐野市、泉南市、田尻町の総合計画等により、概ね、次のような方向付けがなされています。

将来ビジョン・大阪では、「明るく笑顔あふれる大阪」を将来像として、みどりの風を感じる都市構造の形成、生物多様性が確保できる豊かな自然環境の保全、河川環境の改善等による水と緑のネットワークの創造、ゲリラ豪雨対策等の総合的治水対策などが目標とされています。

大阪府の土地利用計画では、河川に関連して、水資源の確保や災害防止の観点から、地域や流域の特性に応じた適切な維持管理、改修、整備を行うほか、生物の多様な生息・生育・繁殖が確保できる自然環境の保全、水質の改善を図る、緑化の推進や親水空間の創出を進める等、水辺環境の改善を図ることとしています。

大阪府の新環境総合計画では、「みどりの風を感じる大阪」を目指して、みどりの連続性を強化し、海～街～山をつなぐ「みどりの軸」を創出するとともに、CO2の吸収をはじめ、みどりの多様な機能を発揮させる「周辺山系など既存のみどりの保全・再生」、多様なみ　　　どりを増やし、つなぎ、広げる「みどりの量的充足」、暮らしの豊かさや安全・安心、生物多様性確保などに資する「みどりの質の向上」を図るため、広域的なみどりのネットワークを構築し、実感できるみどりづくりを推進することとしています。そのため、河川では持続的かつ多様な河川環境の創出、緑化、景観形成などが求められています。

泉佐野市の都市計画マスタープランでは、自然環境や生態系と調和した河川空間の創出をめざし、府との連携・協力を強化し、水質保全・浄化や緑地保全をはじめ、親水機能や景観に配慮した治水対策、水辺環境の整備の促進を図るとともに、良好な自然環境を有する渓谷・河川などで保全を必要とするものについて、環境に配慮した整備を行う、としています。

泉南市の総合計画では、防災や環境面に配慮した河川の維持改修をおこなうとともに、河川の管理を適切に行う、としています。

田尻町の総合計画では、河川や水路などの水辺環境を維持・改善し、人びとの憩いやうるおいの場、環境学習の場となるよう、上流域の泉佐野市も含めて住民、各種団体、事業者、行政の参画と協働のもとに、河川の美化や不法投棄の防止、水質保全対策などを総合的に進める、としています。また、河川などの改修にあたっては、生態系・周辺環境・景観に配慮するとともに関係機関に働きかける、としています。

以上のことから、樫井川水系では、防災、自然環境、景観、親水機能に配慮した維持管理、整備を行います。また水質の保全、改善に努めるとともに、河川の美化など適切な河川の管理を行います。

## 河川整備計画の目標

### 洪水、高潮等による災害の発生の防止または軽減に関する目標

#### (1)洪水対策

大阪府では、治水の目標として「一生に一度経験するような大雨（時間雨量80ミリ程度）が降った場合でも、川があふれて、家が流され、人が亡くなるようなことをなくす」こととしています。

「今後の治水対策の進め方」（平成22年6月策定）に基づき、「人命を守ることを最優先とする」ことを基本理念に、「逃げる」)「凌ぐ」)「防ぐ」)施策による総合的な減災対策に取り組んでいます。具体的には、大阪府域での今後20～30年程度で目指すべき当面の治水目標を河川毎に設定し、大阪府全域で時間雨量50ミリ程度の降雨に対して床下浸水を防ぎ得るような河川整備を進めることを基本とします。

その上で、時間雨量65ミリ程度）および時間雨量80ミリ程度の降雨で床上浸水以上の被害の恐れがある場合には、事業効率等を考慮して、時間雨量65ミリ程度もしくは80ミリ程度のいずれかの降雨による床上浸水を防ぐことを整備目標として選択することとしています。

樫井川は、時間雨量80ミリ程度の降雨による洪水で床上浸水以上の被害が想定されないことから、現状の治水能力を維持します。

新家川は、時間雨量50ミリ程度の降雨による洪水で床上浸水が想定されることから、事業効率等を考慮して、時間雨量80ミリ程度の降雨による洪水で床上浸水を防ぐことを当面の治水目標とします。

#### (2)地震・津波対策

河口部では、耐震性能照査の結果、上町断層等の直下型地震や東日本大震災を踏まえた南海トラフ巨大地震を受けても河川の平常時の最高水位で沿川が浸水することは想定されず、また近い将来に発生が予測されている東南海・南海地震等の海溝型地震に伴うL1（レベル1）津波に対しても浸水することは想定されないことから、現状の耐震性能を維持します。

### 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する目標

樫井川の既得水利としては、農業用水等の慣行水利があります。河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関しては、今後とも、適正かつ効率的な水利用を目指します。

### 河川環境の整備と保全に関する目標

### 大阪府では、河川環境の目標として、河川及びその流域の現状を十分認識し、自然環境、地域特性、景観、水辺空間などの様々な観点から治水・利水との整合を図ることはもとより、関係機関や地域住民との連携を図った整備と保全を目指します。

### 第一に、河川工事実施に際しては、河川全体の自然の営みを視野に入れたうえで、「河岸やみお筋の保全」「上下流の生物移動の連続性確保」、「周囲の景観との調和」など河川毎の特性に応じ、多自然川づくり15）を取り入れ、それぞれの河川が本来有している生物の生息・生育環境の保全・再生を目指します。

### 第二に、河川に親しみ、ふれあい活動の場にするため、関係機関や地域住民と連携し、散策路や川に近づくための階段等の整備を図るなど、川と人との豊かなふれあい活動の場の維持・形成を目指します。

### 第三に、豊かな河川環境は重要な地域資源であり、良好な景観を維持・形成するため、景観に配慮した材料を採用するなど、周辺環境との調和を目指します。また、関係機関や地域住民と連携し、地域住民が愛着を持てる空間づくりに努めます。

### 第四に、水質について、下水道等の関係機関や、地域住民と連携し、より一層の改善を目指します。また河川で活動している地域住民やNPO等と連携し、河川美化、環境教育などにより水質の改善を目指します。

図-1.4　多自然川づくりイメージ図

樫井川水系では、多くの水生生物等が生息しており、良好な自然環境が残っています。特に広い川幅を有する樫井川では、回遊性魚類を含めた水生生物の移動について、縦断的な上下流の連続性の確保を目指します。また、瀬や淵などの河川特有の自然環境が残る箇所について、今後の維持管理等の際にはそれらの保全を目指します。

併せて、現在の良好な景観の保全を目指すとともに、広い高水敷を有する樫井川の河口～樫井川橋付近で、地域住民のニーズに応じて、高水敷の利活用と合わせて親水性の向上を目指します。

### 河川整備計画の計画対象区間

本計画の対象は、樫井川、新家川の二級河川指定区間とします。

そのうち、治水対策については、新家川のJR阪和線下流から新家川橋上流の約0.1㎞の区間で実施します。

なお、維持管理等については、樫井川、新家川の二級河川指定区間で実施します。

### 河川整備計画の計画対象期間

本計画の対象期間は、計画策定から概ね30年とします。

### 本計画の適用

本計画は、治水・利水・環境の目標を達成するために、現時点での流域の社会状況、自然環境、河道状況に応じて策定しており、今後、これらの状況の変化や新たな知見・技術の進捗等の変化に応じて、適宜、見直しを行うものとします。

# 河川整備の実施に関する事項

## 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

### 洪水対策

新家川では、時間雨量80ミリ程度の降雨による洪水を対象に整備を行います（表-2.1、図-2.1、図-2.2）。

表-2.1　整備対象区間と整備内容

| 河川名 | 整備対象区間 | 延長 | 整備内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新家川 | JR阪和線下流 ～新家川橋上流 （1.3㎞付近～1.4㎞付近） | 約0.1km | 河道改修（拡幅、掘削等による断面拡大）により治水機能の向上を図ります。河道改修に伴い、現在施工中のJR橋梁、JR橋梁直上流の道路橋の架け替え等を実施します。河道改修の際には、可能な限り自然環境への配慮に努めます。 |

### 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持

流水の正常な機能を維持し、適正な河川管理を行うため、継続的な雨量、水位の観測データの蓄積と分析による水量の状況把握や取水堰等の流水の利用実態の調査を行います。

### 河川環境の整備と保全

河川環境の整備にあたっては、地域が主体となった川づくりを推進し、多様な生物の生息・生育環境、景観等の保全、水質の改善に努めます。

#### (1) 水質の改善

環境基準を満足することはもとより、生物の生息・生育環境を保全するため、泉佐野市、泉南市、田尻町における行政指導や下水道施設整備・接続の促進による水質改善に努めるとともに、地域住民、学校、NPO等と連携し、河川への生活排水による河川への負担軽減に向けた環境学習、啓発活動等を進めることにより、更に水質の改善に努めます。

#### (2) 空間利用

今後の維持管理等の際には、アドプト・リバー・プログラム等の活動時における河道内へのアクセスの改善など地域住民のニーズに応じて、河川空間の利用の向上に努めます。また、高水敷を有する樫井川の下流部では、地域住民のニーズに応じて、関係機関等と連携し、地域住民が愛着を持てる空間として高水敷の利活用が図れるよう努めます。

#### (3) 自然環境

農業用の取水堰や落差工等の河川横断構造物の利用実態の把握に努め、維持補修等の機会や、利用実態のない取水堰の撤去や落差工の改善と合わせて、関係機関と連携し、回遊性魚類等の水生生物に配慮するため、可能な限り下流から順に魚道を設置するなど上下流の連続性の確保に努めます。その際には、水生生物の生息・生育状況の調査を行い、自然環境や景観に配慮し、適切な対策を行います。

上流部の瀬や淵などの河川特有の自然環境が残る箇所については、今後の維持管理等の際には、河床の平坦化を避け、瀬や淵の形成に配慮するなど、可能な限り、自然環境の保全を図り、動植物の生息・生育環境の保全・再生に努めます。

#### (4) 景観・親水

現在の良好な景観の保全に努めます。また、広い高水敷を有する樫井川の河口～樫井川橋付近で、地域住民のニーズに応じて、高水敷の利活用と合わせて、今後の維持管理等の際には親水性の向上に努めます。

## 河川の維持の目的、種類及び施行の場所

河川の維持管理は、災害の発生の防止、河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持及び河川環境の整備と保全の観点から、河川の有する治水・利水・環境などの機能を十分に発揮させるよう適切に行います。

### 河川管理施設

平成25年6月の河川法改正により、河川管理者及び許可工作物の管理者は、河川管理施設、許可工作物を良好な状態に保つよう維持修繕しなければならないことが明確化され、更に河川法施行令により、有堤区間等については、1年に1回以上の適切な頻度で目視等により点検を実施することが定められました。

河川法の改正を受け、引き続き、堤防及び護岸等の河川管理施設の機能や河川の流下能力を確保するため、施設の定期点検や必要に応じた緊急点検を実施し、構造物の損傷、劣化状況の把握に努め、人命を守ることを最優先に、地先の危険度や土地利用状況などを考慮し、優先順位を定めて、危険度の高い箇所から計画的に補修を行います。また、地域住民にも身近な河川管理施設の状況を伝えるため、それらの点検結果を公表します。許可工作物の管理者に対しても、河川法の改正に基づき、適切に点検を実施し、維持修繕を行うよう周知徹底していきます。

さらに、維持管理の基本となる河道特性や河川管理施設の情報を整理・蓄積し、河川カルテ16）を作成するとともに維持管理計画を策定して、計画的かつ効率的な維持管理を行うことにより河川管理施設の長寿命化に努めます。

また、河川の土砂堆積、植生の繁茂及び河床低下については、その状況を定期的に調査し、河川の断面に対して阻害率の高い区間を把握するとともに、地先の危険度等を考慮して、計画的な維持管理、対策を行います。なお、洪水により堤防等の河川管理施設が被災した際には、二次災害を防止するために応急的な対策を行い、出水後速やかに機能回復を行います。

樫井川水系では、維持管理計画（１．詳細点検結果及び既存点検・調査資料を河川カルテにとりまとめ、２．護岸の損傷や河床低下など不具合箇所の抽出と要対応区間の選定、　　　　３．不具合の要因分析と補修工法の選定、４．優先順位の整理と補修計画の策定、５．点検計画の策定）に基づき、計画的かつ効率的な維持管理を行います。

点検の結果、樫井川の下流部では、降雨の表流水・浸透水による土砂流出が要因と思われる堤防裏法陥没や堤防表土砂の流出、緩い河床勾配による土砂堆積、洪水の流水による洗掘が要因と思われる護床ブロック流出、降雨の表流水、浸透水による土砂流出が要因と思われる護岸背面土砂流出、上流部では、水衝部、急な河床勾配、施設の老朽化が要因と思われる護岸流出、河床局所洗掘等の不具合が見られます。新家川の下流部では、施設の老朽化、降雨の表流水、浸透水による土砂流出が要因と思われる管理用通路舗装のクラック・沈下、緩い河床勾配による土砂堆積、植生繁茂、降雨の表流水、浸透水による土砂流出が要因と思われる護岸背面土砂流出、上流部では、洪水時の流水による洗掘、水衝部が要因と思われる河床局所洗掘・護岸ブロックの隙間、施設の老朽化が要因と思われる護岸のクラック等の不具合が見られます。

これらの不具合箇所に対して、施設の損傷度、河積阻害率、施設の特性（堤防形状、損傷しやすい箇所等）、周辺への影響（地先の危険度、人家・道路隣接）を考慮して優先順位を設定し、対策を実施していきます。また、不具合の発生傾向から要因分析を行い、予防保全的な対策が実施できるよう努めるとともに、今後もきめ細かい点検を実施していきます。

なお、施設の維持補修、堆積土砂を除去する際には、生物の生息環境の保全等自然環境に配慮しながら実施します。

### 許可工作物

取水堰や橋梁等、河川管理者以外の者が管理を行う許可工作物については、施設管理者に対して許可工作物を良好な状態に保つように、河川管理施設と同等の点検及び維持、修繕の実施を指導するなど、河川の治水機能を低下させないよう適正な維持管理に努めます。

### 河川空間の管理

河川空間の管理にあたっては、より一層、日常的に河川空間が活用され、多くの人が川に親しみ、愛着をもてるように、さまざまな地域団体の活動や教育機関と連携し、河川美化活動や環境学習の促進等に努めていきます。

河川区域で違法に行われている耕作、工作物の設置等を監視・是正するため、定期的に河川巡視を行うとともに、地域や関係機関との連携により監視体制を重層化します。

不法投棄等により放置されたゴミに対しては、河川巡視等において適宜回収するとともに、不法投棄を無くすために、泉佐野市、泉南市、田尻町と連携した河川巡視の実施や、地域住民、ボランティア団体、自治体等と協働で定期的な河川美化活動等を行うことにより、地域住民等の美化意識向上に努め、きれいな河川空間の維持に努めます。

# その他河川整備を総合的に行うために必要な事項

## 地域や関係機関との連携に関する事項

治水施設による対応には限界があることから、雨が降っても河川に流入する量を減らすための流出抑制にも積極的に取り組みます。

具体的には、ため池は雨水貯留機能を有することから、大阪府農林部局、泉佐野市、泉南市、田尻町及び関係団体等と連携し、流域内に多数点在するため池の雨水貯留機能の保全やため池管理者に対して大雨に備えるための水位低下を呼びかけるなど、治水へのため池の活用手法を検討していきます。また、道路・公園・学校グラウンド等の公共施設を利用した雨水貯留施設の設置を施設管理者に働きかけるとともに、住宅等の開発行為に伴い事業者に設置を指導して暫定的に設置された調整池等の流出抑制施設を、恒久的に存続させる制度を検討していきます。その他、水源涵養・保水機能維持のための農地・森林の保全や、河川氾濫や浸水が起こった場合でも、被害が軽微となるまちづくりに向けて、家屋の耐水化や望ましい土地利用を誘導する等の制度検討を行います。さらに、地域住民に対して各戸貯留施設の設置により流出量を低減させるなどの意識を向上させる啓発活動を進めていきます。

また、地域の住民が樫井川に親しみや関心を持ち、河川空間が暮らしの中で活用されるよう、様々な情報提供を行うことをはじめ、住民等による河川愛護活動などの取組みを積極的に支援し、河川環境の保全・再生に向け、地域住民と連携した維持管理に努めます。

さらに、流域では、河川やため池などの水辺空間を活用した地域活動が盛んに行われていることから、今後、これらの活動のさらなる発展と、同様の活動が流域全体に広がるように、多様な主体との協働・連携を図り、良好な河川環境の維持に努めます。

## 河川情報の提供に関する事項

河川氾濫・浸水、地震・津波に関する情報については、住民が的確に避難行動をとれるよう、泉佐野市、泉南市、田尻町と連携し、①現状の河川氾濫・浸水、地震・津波による危険性の周知、②必要な情報の提供及び伝達、③住民の防災意識の醸成に努めます。なお、避難行動に必要な情報については、行政からの一方的なものにとどまらず、地域特性に応じたものとなるように、ワークショップ等を通じて、住民からの過去の浸水被害等の情報を取り入れていきます。

具体的には、河川氾濫・浸水に関しては、これまでの洪水ハザードマップによる情報提供に加え、時間雨量50ミリ程度、時間雨量65ミリ程度、時間雨量80ミリ程度、時間雨量90ミリ程度17）の4ケースによる地先の危険度をわかりやすく周知する洪水リスク表示図の公表を行っています。また、地域単位でのワークショップの開催等によって、地域住民へ洪水リスクの周知を図るとともに、過去の災害実績や避難経路を確認し、防災マップ作成や簡易型図上訓練18)等を行います。更に、洪水だけでなく土砂災害等の地域特有の災害リスクを踏まえ、住民が自ら行動できる避難体制づくり（自主防災組織の設立、防災リーダー育成等）に取り組みます。また、地震・津波に関しては、泉佐野市、泉南市、田尻町において、津波ハザードマップの公表・周知が図られています。

これらに加えて、現在実施しているホームページ、地上デジタル放送等での情報提供（雨量、河川の水位、潮位等）をするとともに、泉佐野市、泉南市、田尻町が発表する避難情報や住民の自主避難の参考となる情報を提供できるよう、より効果的な手法の検討に努めます。

# Footnotes

)なにわ特産品：なにわの食文化に根差した農産物のうち、府内でまとまった生産量があり、独自の栽培技術で生産されている大阪府とJAグループが選定した21品目。

)なにわの伝統野菜：「概ね100年前から大阪府内で栽培されてきた野菜」「苗、種子等の来歴が明らかで、大阪独自の品目、品種であり、栽培に供する苗、種子等の確保が可能な野菜」、「府内で生産されている野菜」を基準に大阪府が認証した17品目。

)重要文化的景観：地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできない「文化的景観」のうち特に重要なものとして国が選定した文化財。

)時間雨量50ミリ程度：10年に1度発生する恐れのある雨量（樫井川流域では、時間最大雨量53.8mm、24時間雨量197.5mm）。統計学上は、毎年、1年間にその規模を超える降雨が発生する確率が1/10であること。

)時間雨量80ミリ程度：100年に1度発生する恐れのある雨量（樫井川流域では、時間最大雨量79.3mm、24時間雨量309.0mm）。統計学上は、毎年、1年間にその規模を超える降雨が発生する確率が1/100であること。

）平常時の最高水位：平常時の最高水位は、近年に発生した大規模な地震により被災した堤防の地震後の復旧が、概ね14日間で完了していることを考慮して14日間に発生する確率が1/10の水位とするとされている。また、水位の算定にあたっては、14日間に発生する確率が1/10の河川流量に対応する水位、または朔望平均満潮位に14日間に発生する確率が1/10の波高を用いて算出した打ち上げ高を考慮して求める水位のうち、いずれか高い方の水位で設定することとされている。

）L1(レベル1)津波（施設計画上の津波）：発生頻度は最大クラスの津波に比べて高く、津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波と定義され、百年から百数十年に一度の頻度で発生する東南海・南海地震による津波としている。

）BOD：Biochemical Oxygen Demand（生物化学的酸素要求量）河川などの水の有機汚濁の度合いを示す指標で、水中の有機物質が好気性微生物によって分解されるときに必要とされる酸素量から求める。75％値とは、年間観測データを値の小さい方から並べて、上位から75％目の数値であり、環境基準への適合性の判断に用いられる。

）「アドプト・リバー・プログラム」：地元自治会や企業、市民グループ、学校などに河川の一定区間の清掃や美化活動などを継続的に実施していただき、河川愛護に対する啓発や、河川美化による地域環境の改善、不法投棄の防止などに役立てることをねらいとした取り組み。

)大阪みどりの百選：郷土の優れたみどりの景観を再発見し、みどりに対する関心と大阪への愛着を深めるため、平成元年に府民の投票により、選定された自然名所100ヶ所。

) 「逃げる」施策：府民自らが的確に避難行動をとれるための現状における河川氾濫・浸水による危険性の周知、必要な情報の提供・伝達、防災意識の醸成に関する施策。

) 「凌ぐ」施策：雨が降っても河川に流出する量を減らす「流出抑制」や河川から溢れても被害が最小限となる街をつくる「耐水型都市づくり」に関する施策。

) 「防ぐ」施策：治水施設の保全・整備に関する施策。

）時間雨量65ミリ程度：30年に1度発生する恐れのある雨量（樫井川流域では、時間最大雨量66.1mm、24時間雨量251.3mm）。統計学上は、毎年、1年間にその規模を超える降雨が発生する確率が1/30であること。

15）多自然川づくり：河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し、河川が本来有している生物の生息・生育・繁殖環境及び多様な河川景観を保全・創出するために、河川管理を行うことをいう（「多自然川づくり基本指針」（2006年10月、国土交通省）より）。

16）河川カルテ：河川巡視や点検の結果、維持管理や河川工事の内容等を継続的に記録するものであり、河道や施設の状態を把握し、適切な対応を検討する上での基礎となる資料。

17）時間雨量90ミリ程度：200年に1度発生する恐れのある雨量（樫井川流域では、時間最大雨量86.9mm、

24時間雨量342.0mm）。統計学上は、毎年、1年間にその規模を超える降雨が発生する確率が1/200であること。

18 )簡易型図上訓練:参加者が広げた地図を囲み、知りえた情報等を、皆で一緒に議論しながら、簡単に災害対応策を考える災害対応トレーニング。

# Text boxes

【樫井川上流部】

【樫井川中流部】

【樫井川下流部】

③下流

①江永橋下流

新家川

⑤犬鳴大橋下流

④上流

②新家川合流点

⑥上流（農村景観）

樫井川

【新家川】

③上流

②下流

①下流

整備対象区間

L=約0.1km

新家川

図-2.1　整備対象区間

| 対象区間 | 整備内容 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| ショートカット部 N0.2 | ショートカット部N0.2では、川に接することのできる広場 として、河川との一体化した形状で整備を行います。 | 両岸 |

| 対象区間 | 整備内容 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| ショートカット部 N0.2 | ショートカット部N0.2では、川に接することのできる広場 として、河川との一体化した形状で整備を行います。 | 両岸 |

| 対象区間 | 整備内容 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| ショートカット部 N0.2 | ショートカット部N0.2では、川に接することのできる広場 として、河川との一体化した形状で整備を行います。 | 両岸 |

図-2.2　整備断面例（JR阪和線橋梁付近）