# Text boxes

津波浸水想定

【参考】東南海・南海地震（H19.3 大阪府地震被害想定）（Mw=8.6）

８／８大阪府被害想定（Mw=9.1）

【津波シミュレーション条件】

対象地震　：内閣府ケース3,4,5,10重ね合わせ

堤防取扱い：越流時に破堤（堤防なしとする）

構造物条件組み合わせ（3条件の重ね合わせ）：

|  | 防潮堤等 | 水門 | 陸閘 |
| --- | --- | --- | --- |
| 条件１ | 地震時沈下量を考慮 | 開放 |
| 条件２ |  | 閉鎖 |
| 条件３ | 地震時沈下量なし | 開放 | 閉鎖 |

地震時の防潮堤等の沈下イメージ

地震前　　　　　　　　　　　　　地震後

【計算時の構造物条件】

・水門・鉄扉　　　：開放状態

・地震動による沈下：考慮しない

・津波越流時の破堤：考慮しない

津波水位

津波水位

※○で示した港湾・漁港では岸壁・物揚場と一部

※の背後市街地で浸水が生じるおそれがある。

- 9 -

※　検討条件について精査中