## 騒　音

### 現況調査

#### 資料調査

資料調査は、廃棄物等運搬車両の走行ルート沿道における和泉市実施の環境騒音モニタリング調査結果（平成２０年度）を整理した。

廃棄物等運搬車両の走行ルート沿道における環境騒音モニタリング調査地点（道路に面する地域）は、図5-2-1に示すとおりである。

調査結果は、表5-2-1に示すとおり、現況では環境基準を超過しているが、要請限度を下回っている。

表5-2-1　環境騒音モニタリング調査結果（道路に面する地域）

| 道路名 | 測定場所 | 用途 地域 | 車線数 | 騒音レベル (デシベル) | 環境基準適合状況 | 要請限度 適合状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 |  |
| 国道170号 | 北田中町 | 未指定 | ４ | 72 | 67 | × | × | ○ |
|  |  |  |  | 65 | 50 |  |  |  |

注）1. 昼間：午前６時～午後10時、午後10時～午前６時

2. 騒音レベル：上段[ＬAeq] ・下段[ＬA50]

環境基準(ＬAeq)（幹線交通を担う道路に近接する空間）：昼間70dB, 夜間65dB

要請限度(ＬAeq)（幹線交通を担う道路に近接する空間）：昼間75dB, 夜間70dB

資料：「和泉市の環境」（平成21年度版）

図5-2-1騒音・振動・交通量の現地調査地点

#### 現地調査（既存調査）

##### 施設（浸出水処理設備）の稼働及び埋立作業による騒音

①　調査概要

既存の施設（浸出水処理設備）の稼働及び埋立作業による敷地境界での現況の騒音を把握するため、事業計画地近傍の平井第８工区最終処分場において、表5-2-2に示す現地調査を実施しており、その既存調査結果より現況を把握した。

調査は、施設（浸出水処理設備）の稼働と埋立作業（ブルドーザ１台、油圧ショベル２台）が同時に行われていた昼間（11時頃）に、敷地境界において同時測定を行った。また、施設（浸出水処理設備）が24時間稼働のため、直近の地点１（敷地境界西側）については、夜間の測定も行った。

表5-2-2 騒音の現地調査概要

| 調査項目 | 騒音レベル（ＬAeq、ＬA5、ＬA50、ＬA95） |
| --- | --- |
| 調査地点 （表5-2-2） | ①地点１：平井第８工区最終処分場敷地境界西側 ②地点２：平井第８工区最終処分場敷地境界北東側 ③地点３：平井第８工区最終処分場敷地境界南東 |
| 調査時期 | 平成21年10月1日（木）（地点１のみ10月1日（木）～2日（金）） |
| 調査方法 | JIS Z 8731に示す方法 |
| 調査回数 | 平日に１回 |

図5-2-2　騒音の現地調査地点位置

②　調査結果

騒音の現地調査結果は、表5-2-3に示すとおりである。

敷地境界の騒音レベル(ＬA5)は、地点１（敷地境界西側）の昼間で54デシベル、夜間で45デシベル、地点２（敷地境界北東側）の昼間で51デシベル及び地点３（敷地境界北東側）の昼間で52デシベルとなっており、昼・夜間の時間区分ともに規制基準値以下であった。

表5-2-3(1)　敷地境界の騒音現地調査結果

（単位：ﾃﾞｼﾍﾞﾙ）

| 調査地点 | 時間の 区 分 | 規制基準値 | 騒音レベル |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ＬAeq | ＬA5 | ＬA50 | ＬA95 |
| 地点１（敷地境界西側） | 昼間 | 55 | 53.2 | 54 | 53 | 52 |
|  | 夜間 | 45 | 43.8 | 45 | 44 | 43 |
| 地点２（敷地境界北東側） | 昼間 | 55 | 46.3 | 51 | 44 | 42 |
| 地点３（敷地境界南東側） | 昼間 | 55 | 46.5 | 52 | 43 | 41 |

注)1.時間の区分　昼間：8時～18時,夜間：21時～翌6時

2.規制基準の区域の区分：第二種区域（用途地域の指定のない区域）

##### 道路交通騒音

①　調査概要

廃棄物等運搬車両の走行ルートでの現況の騒音を把握するため、騒音の寄与が大きいと想定され、また、住居や人が集まる施設等の存在を考慮し、表5-2-4に示す現地調査を実施しており、その既存調査結果より現況を把握した。また、同時に交通量の測定も行った。

表5-2-4 道路交通騒音の現地調査概要

| 調査項目 | 騒音レベル（ＬAeq、ＬA5、ＬA50、ＬA95） |
| --- | --- |
| 調査地点 （図5-2-1） | ①地点１：市道唐国久井線の沿道 ②地点２：国道170号の沿道（和泉丘病院） ③地点３：国道170号の沿道（道の駅いずみ山愛の里付近） |
| 調査時期 | ・地点１：平成20年12月10日（水）～11日（木） ・地点２、３：平成21年6月9日（火）～10日（水） |
| 調査方法 | JIS Z 8731に示す方法 （同時に時間帯別車種別交通量、車速、道路断面を測定した。） |
| 調査回数 | 平日に１回（24時間連続） |

- 調査結果

ア 道路交通騒音

道路交通騒音の現地調査結果は、表5-2-5に示すとおり、地点１の昼・夜間及び地点３の昼間の時間区分において、環境基準値を上回る結果となったが、これらの地点・時間帯は要請限度を下回っていた。

また、各地点毎の調査結果は、表5-2-6(1)～(3)に示すとおりである。

表5-2-5　道路交通騒音の現地調査結果

(単位：デシベル)

| 時間帯 地点 | 昼間（６時～22時） | 夜間（22時～６時） |
| --- | --- | --- |
|  | ＬAeq | 環境基準 | 要請限度 | ＬAeq | 環境基準 | 要請限度 |
| １ | 69 | 65 | 75 | 63 | 60 | 70 |
| ２ | 68 | 70 | 75 | 63 | 65 | 70 |
| ３ | 72 | 70 | 75 | 65 | 65 | 70 |

表5-2-6(1)　道路交通騒音の地点別調査結果(地点１：市道唐国久井線沿道)

表5-2-6(2)　 道路交通騒音の地点別調査結果

(地点２：国道170号沿道(和泉丘病院))

表5-2-6(3)　 道路交通騒音の地点別調査結果

(地点３：国道170号沿道(道の駅いずみ山愛の里付近))

イ 交通量

交通量の現地調査結果は、表5-2-7に示すとおり、24時間の断面交通量（二輪車を含む。）は、地点１で13,521台/日、地点２で16,651台/日及び地点３で16,455台/日となっていた。

表5-2-7(1)　交通量の地点別調査結果(地点１：市道唐国久井線沿道)

表5-2-7(2)  交通量の地点別調査結果

(地点２：国道170号沿道(和泉丘病院))

表5-2-7(3)  交通量の地点別調査結果

(地点３：国道170号沿道(道の駅いずみ山愛の里付近))