## Slide 1
大阪“みなと”カーボンニュートラルポート（CNP）形成戦略
～2030年度目標達成に向けて～
令和8年3月
大阪市（大阪港港湾管理者）
大阪府（堺泉北港・阪南港港湾管理者）

## Slide 2
エリア | 区分 | 項目 | 2013 （基準） | 2025 （現況） | 2030 （目標） | 削減目標 との差
ターミナル内 | ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ内 | 燃料由来 | 12 | 7 | 6 | １
 |  | 電気由来 | 196 | 134 | 106 | 28
 | その他 | 燃料・電気 (うち公共上屋) | 41 (6) | 39 (5) | 23 (4) | 16 (1)
 | 小計 |  | 249 | 180 | 135 | 45
出入船舶・車両 | 船舶 | 燃料由来 | 311 | 296 | 199 | 97
 | 車両 | 燃料由来 | 320 | 275 | 143 | 132
 | 小計 |  | 631 | 571 | 342 | 229
ターミナル外 | 公共 | 道路照明 | 2 | 1 | 1 | 0
 |  | 事務所 | 37 | 23 | 20 | 3
 |  | 下水 | 60 | 50 | 32 | 18
 | 倉庫 | 燃料・電気 | 136 | 131 | 74 | 57
 | 工場等 | 燃料・電気 | 6,873 | 5,029 | 3,711 | 1,318
 | 小計 |  | 7,108 | 5,234 | 3,838 | 1,396
合計 |  |  | 7,990 | 5,985 | 4,315 | 1,670
大阪“みなと”のめざす姿・現況
【めざす姿】
大阪“みなと”（大阪港・堺泉北港・阪南港）における2050年カーボンニュートラル（CN）を実現し、荷主・船会社等の利用者から“選ばれ続ける港”
【現況（2025年度時点）】
※１：2025年度（現況）については、現在集計・精査中につき、今後変わる場合があります
対象エリア・区分 | 進捗状況
ターミナル内 | コンテナターミナル内荷役機械のハイブリッド化など、順調に進捗しているものの、継続的な脱炭素化の取組が必要
船舶・車両 | 新造船が就航し、性能向上によりCO2排出量は低下しているものの、そもそもの船舶の大型化により燃料の使用量が増加しており、削減効果としては少量となっている。更なる脱炭素化の取組が必要
ターミナル外 | 【公共】道路照明・下水は計画的に進捗
 | 【倉庫】施設の老朽化が進む一方で、建て替えは困難な状況（用地確保・コスト等の課題）、脱炭素化の早期進捗が望めない
 | 【工場等】工場移転（機能集約）や発電事業者等の取組（再エネ等による発電）による削減が主で、更なる脱炭素化の取組が必要
※２：ターミナル外における排出事業者を対象に環境省のSHK制度の公表値（最新）を削減量として考慮した場合の排出量
港湾行政
関係性
極めて高い
部分的に高い
高い
低い
大阪“みなと”の「めざす姿・現況」
大阪“みなと”の「関係者の声」
課題を分析し、脱炭素化に向けた戦略を策定
×
極めて高い
部分的に高い
部分的に高い
低い
部分的に高い
極めて高い
※１
※２
排出特性別 CO2排出量 ■大阪”みなと“の場合
[千t]
※１
※１：2025年度（現況）については、現在集計・精査中につき、
今後変わる場合があります
【CO2排出量】
[千t/年]
2013
（基準）
2021
（策定時）
2030
（目標）
【年度】
8,000
7,990
7,465
4,000
0
1,933
1,347
2025
（現況）
大阪港
府営港湾
2,045
大阪“みなと全体の
削減目標との差
1,670
削減目標
4,315
1,104
5,985
5,945
5,532
4,637
3,211
大阪“みなと”CNP形成に向けた戦略 全体像（１／２）
2013年度比 46%減

## Slide 3
産業・環境分野全体で民間事業者の取組を支えるため、既存の支援制度を活用しつつ、 新たな枠組みを導入し、脱炭素化を促進
【主な施策（案）】
サステナブル・ファイナンス・フレームワーク
産業・環境部局と協働した次世代エネルギー 関連事業者への支援
戦略の柱２｜Support for Empowering
― 産業・環境分野と協働した削減促進 ―
関係者の声等から見えた課題
①技術開発やルールが見えない
（新技術や次世代エネルギーなど）
②経済的負担
③人材や情報不足・連携体制の 構築の難しさ
世界の企業がサプライチェーンの脱炭素化に 取り組む中、港湾（ターミナル内等）における脱炭素化を促進するとともに、港湾管理者自らの脱炭素化を推進
④産業・環境分野全体での推進
【主な施策（案）】
荷役機械の脱炭素化促進事業
港湾管理者自らの削減事業（照明のLED化等）
港湾の地理的特性を最大限に活かし、 ブルーカーボン（吸収源）の創出や CO2貯留（CCS 等）を後押しし、脱炭素化に貢献
【主な施策（案）】
ブルーカーボン生態系の創出
戦略の柱３｜Stock & Storage
― 港の特性を活かした吸収・貯留 ―
戦略の柱１｜Strategic Reduction
― 港湾における戦略的削減 ―
戦略の土台｜Synergy Platform ― 関係者が連携できる場の創出―
大阪“みなと”全体で脱炭素化を加速させるため、官民連携の場を強化するとともに、民民連携を促す環境を整備
【主な施策（案）】 ・CNP関係者間の連携強化・情報発信（デジタルプラットフォームの整備等）
※CCS(Carbon dioxide Capture and Storage) : 工場等から排出されるCO2を回収し地中等へ貯留する技術
大阪“みなと”CNP形成に向けた戦略 全体像（２／２）
■戦略の柱・土台（2030 年度中期目標達成に向けて）
2030年度中期目標達成に必要な“167万トンを削減”し、荷主や船会社等から“選ばれ続ける港”をめざす
(企業による)CCS※バリューチェーン構築に向けた検討
（産業・環境部局による）既存補助事業 （SHIFT事業等）による支援
主流となる次世代エネルギーや周辺環境の整備、設備等の製品化時期など事業者が投資を判断するうえで必要な条件が不確実・不透明
水素等の次世代エネルギー利用に関する法制度の緩和が必要
従来型と比べて高額なCN関連設備等の導入による経済的負担（ユーザーへの価格転嫁は困難）
既存の補助・支援制度があるが、利用要件（完了期限など）が厳しく活用が困難
CNに関するアイデアはあるが、専門部署や人材・情報不足により、1社単独での取組が困難（事業連携体制の構築も困難）
公共による補助制度や新技術など、CNPに関する情報が不足
産業・環境分野全体での取組や支援なしに目標達成に向けた脱炭素化の推進は困難

## Slide 4: 大阪“みなと”CNP形成に向けた戦略実行（CNP形成のロードマップ）
Synergy Platform
連携できる場所の創出
戦略の土台
戦略の柱２
Support for
Empowering
2025年度
（R7年度）
2026年度
（R8年度）
2028年度
（R10年度）
2029年度
（R11年度）
2030年度
（R12年度）
2027年度
（R9年度）
大阪港の場合
産業・環境分野
と協働した
削減促進
削減：約800[t]
削減：約600[t]
削減：約500[t]
削減：約600[t]
吸収：約4[t]～
荷役機械（RTG等）脱炭素化促進事業【１期・２期】
荷役機械（ﾄｯﾌﾟﾘﾌﾀｰ等）脱炭素化促進事業（その２）
（主たる行政機関による補助事業等の支援を通じて）民間による脱炭素化促進事業の具体化
（SHIFT事業（環境省）等による企業の脱炭素化検討支援を通じて）民間による脱炭素化検討実施
削減量計
：約243千[t]～
※本ロードマップに記載の内容は今後の予算措置等を踏まえて実施する予定のものも含むため、今後変わる場合があります。
回生機能付きガントリークレーンの導入
道路照明のLED化（ほか港湾施設（公共上屋・事務所の省エネ対策（LED化等））
削減：約1,200[t]
ブルーカーボン本格造成（官民連携等）
ブルーカーボン検討調査
サステナブル・ファイナンス・フレームワークの導入
戦略の柱１ Strategic
Reduction
港湾における
戦略的削減
約3,700[t]削減
約239千[t]削減
※企業によるCCS等CO2貯留事業の検討等
戦略の柱３ Stock &
Storage
吸収・貯留
約4[t]～吸収
陸上電力供給設備の導入検討
LNGバンカリング船の建造
“Jブルークレジット”の公募
削減：約239千[t]
“Jブルークレジット”の公募
官民連携による実施
大阪港湾局実施
民間・港湾以外
行政実施
凡例
戦略策定業務
デジタルプラットフォームの活用等によるCNP関係者間の連携強化・情報発信
CNP推進協議会の運営（連携強化・部会の開催等）
デジタルプラットフォームの
整備
LNGバンカリング船の運用
※クルーズ客船やコンテナ船等を対象に、整備条件が整ったものから陸上電力供給設備の導入（設計・工事）
サステナブル・ファイナンス・フレームワークの運用

## Slide 5: 大阪“みなと”CNP形成に向けた戦略実行（CNP形成のロードマップ）
戦略の柱２
Support for
Empowering
2025年度
（R7年度）
2026年度
（R8年度）
2028年度
（R10年度）
2029年度
（R11年度）
2030年度
（R12年度）
2027年度
（R9年度）
堺泉北港・阪南港の場合
  民間事業者による脱炭素化促進事業の具体化
道路照明、ヤード照明のLED化（ほか港湾施設（公共上屋・事務所の省エネ対策（LED化等））
サステナブル・ファイナンス・フレームワークの導入
戦略の柱１ Strategic
Reduction
官民連携による実施
大阪港湾局実施
民間・港湾以外
行政実施
凡例
※本ロードマップに記載の内容は今後の予算措置等を踏まえて実施する予定のものも含むため、今後変わる場合があります。
●大阪府関係部局等による支援等
LNGバンカリング船の建造
CN推進に対する支援等による脱炭素化の促進
戦略の柱３ Stock &
Storage
吸収・貯留
ブルーカーボン関連事業の推進
※企業によるCCS等CO2貯留事業の検討等
削減量計
：約1,426千[t]～
約1,425千[t]削減
吸収：－
削減：約1,425千[t]
削減：約1,000[t]
―
約1,000[t]削減
Synergy Platform
連携できる場所の創出
戦略の土台
（SHIFT事業（環境省）等による企業の脱炭素化検討支援を通じて）民間による脱炭素化検討実施
回生機能付きガントリークレーンの更新検討（設計・工事）
戦略策定業務
デジタルプラットフォームの活用等によるCNP関係者間の連携強化・情報発信
CNP推進協議会の運営（連携強化・部会の開催等）
デジタルプラットフォームの
整備
港湾における
戦略的削減
LNGバンカリング船の運用
サステナブル・ファイナンス・フレームワークの運用
産業・環境分野
と協働した
削減促進